## Slide 1: Elektriciteit (klas 2)
Energierekening
Schematekens
Batterijen in serie
Geleiders en isolatoren
Serie- en parallelschakeling
Hoe maak je een schakeling?
Stroomsterkte bij serie- en parallelschakeling
CV-installatie en parallelschakeling
Gevaar van elektrische stroom
Grootheden, eenheden en formules
10. Alle schematekens
11. Einde.
agtijmensen.nl 23052021

## Slide 2: Grootheden en eenheden:
Grootheid | Engels | Symbool | Eenheid | Symbool
Vermogen
Power
P
kiloWatt
kW
Energie
Energy
E
Kilowattuur
kWh
tijd
time
t
uur
h
De energie kun je berekenen met:
E = P.t
Als je E en t weet wat kun je dan berekenen:
P
Als je E en P weet wat kun je dan berekenen:
t
Als je P en t weet wat kun je dan berekenen:
E
menu

## Slide 3: Voorbeeld 1: Energierekening 1/ 4: kachel
Een kachel van 400 W staat 45 minuten aan. Bereken de energiekosten (1 kWh kost 20 cent).
Geg.:
P = 400 W =
t = 45 min =
Opl.:
E = P.t =
0,4 . 0,75
= 0,3
kWh
Dat kost
0,3 . 20 =
6 cent
Gevr.:
E
45/60 = 0,75 h
0,4 kW
Delen door 60!
Let op eenheid
Formule
Invullen wat je weet.
menu

## Slide 4: Voorbeeld 2: energierekening
In de vakantie heb je een lamp van 150 W laten branden. Daarom moet je voor 46,8 kWh betalen. Bereken hoeveel dagen je met vakantie was.
Geg.:
P = 150 W = 0,15 kW
E = 46,8 kWh
Opl.:
E = P.t
46,8 = 0,15 . t
h
Dat zijn
312/24
= 312
Gevr.:
t
2. Invullen wat je weet.
t = 46,8/0,15
= 13 dagen
3. Let op eenheid
Trucje:
Kies simpel voorbeeld: 8 = 4 . 2
Dus 2 = 8/4
1. Formule
menu

## Slide 5: Voorbeeld 3: Aanbellen
Je drukt 5 seconden lang op de belschakelaar. De bel is 5 W. Bereken hoeveel energie dat kost.
Geg.:
t = 5 s
P = 5 W
Opl.:
E = P.t
= 0,005 . 0,00139 =
kWh
Gevr.:
E
0,000.006.9
=
5/3600 h =
0,00139 h
=
0,005 kW
3600 s = 1 h  1 s = 1/3600 h
1000 W = 1 kW  1 W = 0,001 kW
menu

## Slide 6: Voorbeeld 4: Zonneenergie
Een gezin gebruikt per maand 500 kWh. Zij willen overstappen op zonnecellen. 1 m2 zonnecel heeft een vermogen van 150 W. Bereken hoeveel m2 zonnecellen er op het dak moeten.
Geg.:
E = 500 kWh
P = 150 W van 1 m2
Opl.:
E = P.t
500 = P.720
Gevr.:
Oppervlakte zonnecellen
t = 1 maand
= 30 .24 = 720 h
P = 500/720 = 0,694 kW
Nodig m2 zonnecellen:
0,694/0,15 =
4,6
m2
= 0,15 kW
P in kW 0,15 0,694 opp in m2 1 ?
4,6
menu

## Slide 7: 1. Schema-tekens.
menu

## Slide 8
Werkelijkheid en (schakel-)schema:
+
1
2
6
4
5
3
7
1
2
6
4
5
3
7
+
menu

## Slide 9: 1. Het symbool voor een batterij
2. De + op de batterij is bij het . . .
schemateken het lange streepje
1,5 V
menu

## Slide 10: 1. In een zaklamp moet je de twee batterijen goed moet monteren.
2. De + van de ene batterij moet . .
aan de – van de andere.
3. Zo krijg je een 3,0 V batterij.
1,5 V
1,5 V
menu

## Slide 11: 1. Je kunt de twee batterijen ook fout monteren.
2. De + van de ene batterij zit dan . .
aan de + van de andere.
3. Zo krijg je een 0,0 V batterij.
1,5 V
1,5 V
menu

## Slide 12: 1. Vier batterijen in serie in een rekenmachine.
4 x 1,5 V in serie = 6 V
+ aan -
+ aan -
+ aan -
menu

## Slide 13: 1. Als de schakelaar S open staat . . .
is er geen stroomkring.
3. De lamp brandt.
1,5 V
1,5 V
2. S dicht? Er loopt een stroom.
S
menu

## Slide 14: De lamp brand als de stroomkring is gesloten.
Het lampje brandt niet.
Lucht geleidt de stroom niet.
Elektrische geleiders en isolatoren
menu

## Slide 15
koper
Het lampje brandt wel.
Koper geleidt de stroom wel.
Elektrische geleiders en isolatoren
menu

## Slide 16
plastic
Het lampje brandt niet.
Plastic geleidt de stroom niet.
Elektrische geleiders en isolatoren
menu

## Slide 17: Serie-schakeling
Schakelaar dicht, stroomkring gesloten.
Stroomkring niet gesloten.
Beide lampen uit.
Beide lampen aan.
menu

## Slide 18: Parallel-schakeling
Schakelaar open . . .
Onderste lamp uit.
menu

## Slide 19: Serie- of parallelschakeling?
1
4
3
2
menu

## Slide 20: Hoe maak je een schakeling?
1. Nummer eerst alle draden van de stroom- kring. Begin met de +pool van de spanningsbron.
1
2
3
4
5
2. Nummer daarna de draden naar de voltmeter
3. Zet alle onderdelen op je tafel, net als in de tekening.
4. Breng de draden aan in de volgorde 1 t/m 5 Draad 1 aan de +pool is rood, draad 3 aan de –pool is zwart
A
V
menu

## Slide 21: Stroom en spanning meten 3/3: beide schema’s
A
V
menu
menu

## Slide 22
+
12 V
Stroomsterkte meten bij serieschakeling van twee 6V lampjes.
A
2
A
1
0,20
0,20
A
3
0,20
Wat is je opgevallen aan de spanning van de batterij bij serie en parallelschakeling?
+
6 V
Conclusie:
De stoomsterkte bij serieschakeling is overal hetzelfde.
?
?
menu

## Slide 23
+
6 V
Stroomsterkte meten bij parallelschakeling van twee 6V lampjes
A
2
A
1
0,55
A
4
0,55
0,50
A
3
0,05
Bij parallelschakeling is de hoofdstroom gelijk aan de stromen in de paralleltakken samen.
Conclusie:
?
?
Draad onderbreken,
ampère-meter in de stroomkring opnemen.
Stroomsterkte-meter of ampèremeter
menu

## Slide 24
Overeenkomst CV en stroomkring
K1
K2
S1
S2
R1
R2
L1
L2
Pomp
Spanningsbron
+
0,55 A
0,50 A
? A
0,6 L/s
0,4 L/s
? L/s
0,2 L/s
0,05 A
CV-ketel
menu

## Slide 25: Het gevaar van elektrische stroom 1/4.
4
AC-1: Voelbaar.
Géén schrikreactie.
AC-2: Géén schadelijke effecten.
AC-3: Spiercontracties, ademhalingsmoeilijkheden, geen orgaanschade. Onbeweeglijkheid.
Loslaatdrempel 10 mA. Je kunt je hand kan niet meer openen door verkramping.
30 mA aardlek
Bij lekstroom boven de 30 mA gaat aardlekschakelaar binnen 100 ms werken.
Effecten op het menselijk lichaam bij een wisselstroom van de
linkerhand naar beide voeten (15 tot 100 Hz).
Veiligheidsnorm NEN-IEC 60479-1
AC-4: Hartstilstand, geen ademhaling, orgaanschade, brandwonden.
menu

## Slide 26: Het gevaar van elektrische stroom 2/4.
AC-1: Mogelijk voel je de stroom maar dan schrik je niet.
AC-2:Je voelt de stroom maar deze heeft geen schadelijke fysiologische effecten.
AC-3: Sterke spiercontracties, ademhalingsmoeilijkheden, tijdelijke verstoringvan de hartfnuctie, geen orgaanschade, mogelijk immobilisatie.
AC-4: Sterke fysiologische effecten zoals hartstilstand, stilstand ademhaling, orgaanschade en brandwonden.
AC-4.1: 5% kans op hartfibrillatie.
AC-4.2: 50% kans op hartfibillatie.
AC-4.3: meer dan 50% kans op hartfibillatie.
Volgens Veiligheidsnorm NEN-IEC 60479-1
menu

## Slide 27
230 V
+
Het gevaar van elektrische stroom 3/4: Hoe krijg je een schok?
menu
Hij raakt de rode draad aan.
Is de stroomkring nu gesloten?
Elektriciteits- centrale
In de centrale is echter de zwarte draad met de aarde verbonden!
Hij raakt nu weer de rode draad aan. Is de stroomkring nu wel gesloten?

## Slide 28: Het gevaar van elektrische stroom 4/4: schrikdraad.
Geen stroomkring? Dan ook geen stroom!
De + pool is met het schrikdraad verbonden.
De stroomkring is niet gesloten. De zwaluw heeft geen last.
De - pool is verbonden met een aardpen die in de grond is geslagen.
-
+
De pony komt met zijn neus tegen het schrikdraad!
Zo gaat de stroom lopen:
menu

## Slide 29: Grootheden, eenheden, formule:
Grootheid | Engels | Symbool | Eenheid | Symbool
Vermogen
Power
P
kiloWatt, Watt
kW, W
Energie
Energy
E
Kilowattuur
kWh
tijd
time
t
uur
h
Spanning
Volt
V
Stroomsterkte
Ampère
A
frequentie
f
Hertz
Hz
E = P.t
1 kW = W
1 h = min
1 s = h
E in
Aantal trillingen per seconde
P in
h
t in
kWh
kW
1000
60
1 min = h
1/3600
1/60
1 min = s
60
frequency
menu

## Slide 30: Overzicht schematekens en schakelingen
A
Spanningsbron
Lampje
Schakelaar (open en dicht)
Ampèremeter
1 A
+
6 V
3 A
2 A
3 A
+
12 V
A
2 A
2 A
Serie-schakeling
Parallel-schakeling
menu

## Slide 31: Elektriciteit (klas 2)
Einde.
menu