## Slide 1: Electrische stroom (klas 3)
Schematekens.
Batterijen in serie.
Zaklamp en stroomkring.
Plus- en minpool, stroomrichting.
Hoe maak je een schakeling?
Wet van Ohm.
Soorten weerstanden.
Serieschakelingen.
Parallelschakeling.
Energie en vermogen. Elektriciteitsrekening.
Huisinstallatie, zekeringen, aardlekschakelaar, aarding.
agtijmensen.nl 23052021

## Slide 2: 1. Schemattekens
V
A
Weerstand (“lange, dunne draad”)
Stroommeter (ampèremeter)
Spanningmeter (“voltmeter”)
menu

## Slide 3: 1. Het symbool voor een batterij
2. De + op de batterij is bij het . . .
schemateken het lange streepje
1,5 V
menu

## Slide 4: De zaklamp 1/3: De batterijen goed aangebracht.
2. De + van de ene batterij moet . .
aan de – van de andere.
3. Zo krijg je een 3,0 V batterij.
1,5 V
1,5 V
menu

## Slide 5: De zaklamp 2/3: De batterijen fout aangebracht.
2. De + van de ene batterij zit dan . .
aan de + van de andere.
3. Zo krijg je een 0,0 V batterij.
1,5 V
1,5 V
menu

## Slide 6: Vier batterijen in serie in een rekenmachine.
4 x 1,5 V in serie = 6 V
+ aan -
+ aan -
+ aan -
menu
-
+

## Slide 7: De zaklamp 3/3: De gesloten stroomkring.
3. De lamp brandt.
1,5 V
1,5 V
2. S dicht? Dan loopt de stroom van de + pool door het lampje naar de – pool.naar -.
S
menu

## Slide 8: De stroom I loopt van de . . .
+
-
+ pool naar de – pool van de spanningsbron.
De stroomkring 1/3: de richting van de stroom.
I
menu

## Slide 9: De stroomkring 2/3: open of gesloten.
Als de schakelaar wordt geopend . . .
Stopt de stroom meteen overal in de draad!
en de lamp gaat uit.
+
Hier krijgen de elektronen energie.
Hier geven de elektronen hun energie af.
De elektronen transporteren de energie door de draad.
menu

## Slide 10: De stroomkring 3/ 3: Bij schrikdraad.
Geen stroomkring? Dan ook geen stroom!
De + pool is met het schrikdraad verbonden.
De stroomkring is niet gesloten. De zwaluw heeft geen last.
De - pool is verbonden met een aardpen die in de grond is geslagen.
-
+
De pony komt met zijn neus tegen het schrikdraad!
Zo gaat de stroom lopen:
menu

## Slide 11: Zet de stroommeter zo in de schakeling dat de stroom er door heen moet. (In serie schakelen)
+
-
Stroom en spanning meten 1/3: het schema.
A
V
Zet de spanningsmeter “over” de batterij. (Parallel aan het apparaat)
A
Hier mag de stroommeter natuurlijk ook . . .
menu

## Slide 12: Stroom en spanning meten 2/3: Hoe maak je een schakeling?
A
V
1. Nummer eerst alle draden van de stroom- kring. Begin met de +pool van de spanningsbron.
1
2
3
4
5
2. Nummer daarna de
draden naar de voltmeter
3. Zet alle onderdelen op je tafel, net als in de tekening.
4. Breng de draden aan in de volgorde 1 t/m 5 Draad 1 aan de +pool is rood, draad 3 aan de –pool is zwart
menu

## Slide 13: Stroom en spanning meten 3/3: beide schema’s
A
V
menu

## Slide 14: De wet van Ohm 1/3: theorie.
U = I.R
U = spanning in
I is de stroomsterkte in
R is de weerstand in
Volt (V)
Ampère (A)
Ohm ()
1. Als je de spanning verdubbelt . . .
verdubbelt de stroomsterkte
Spanning en stroomsterkte zijn . . .
evenredig!
2. De spanning-stroomsterkte grafiek is . . .
een rechte lijn door de oorsprong.
3. In formule:
menu

## Slide 15: De wet van Ohm 2/3: een voorbeeld.
U = I.R
6 = I .12
Je sluit een weerstand van 12 Ω aan op een batterij van 6 V.
Bereken de stroomsterkte.
Oplossing:
I = 6/12 = 0,5 A
menu
Aan Ω zie je dat het de weerstand R is!
Aan V zie je dat het de spanning U is.
Gevraagd: I

## Slide 16: De wet van Ohm 3/3: prakticum.
Als U = 6 V is I = 0,5 A (zie vorige dia)
U wordt 2x groter dus . . .
U en I zijn evenredig. Dus kun je de tabel invullen:
U in V | I in A
6 | 0,5
12 | 
18 | 
14 | 
30 | 
. . . I wordt ook 2x groter.
1,0
1,5
2,5
2,0
De grafiek is een rechte lijn door O.
U wordt 3x groter dus . . .
. . . I wordt ook 3x groter.
menu

## Slide 17: Hoe ziet een weerstand er uit?
LDR: Light dependant resitor. De weerstand hangt af van de hoeveelheid licht die er op valt.
Led (light emitting diode) laat in één richting stroom door en geeft licht.
diode
led
koolweerstanden
menu
LDR
NTC
PTC
draadweerstand
De kleurcode geeft de weerstandswaarde aan.
diode: laat in één
richting stroom door.
NTC en PTC:
temperatuurafhankelijke weerstanden

## Slide 18: Serieschakeling 1/4 de theorie.
1. De stroom is
Hoofdstroom Itot = I1 = I2 BINAS Tabel 35D
2. De bronspanning
Utot= U1 + U2 BINAS Tabel 35D
3. De totale weerstand Rtot:
Rtot = R1 + R2 BINAS Tabel 35D
overal hetzelfde.
wordt verdeeld.
menu
← Itot
→ I1
→ I2
U1
U2
Utot
+
-
R2
R1

## Slide 19: Serieschakeling voorbeeld 2/4.
Utot = 12 V
R1 = 40 
R2 = 80 
1a. Bereken de hoofdstroom.
1b. Bereken U1 en U2.
menu
Rtot = R1 + R2 =
40 + 80 =
Rtot = 120 
Pas de wet van Ohm toe op Rtot:
Utot = IRtot →
12 = I.120 →
I = 0,10 A
1a.
U1 = I.R1 =
Pas de wet van Ohm toe op R2:
U2 = IR2 =
0,10 . 80 =
8,0 V
1b.
Pas de wet van Ohm toe op R1:
0,10 . 40 =
4,0 V
120 
Controleer altijd even of het klopt dat Utot= U1 + U2:
12 = 4,0 + 8,0 !

## Slide 20: Serieschakeling 3/4. Het nachtlampje.
Van R1 weten we:
I1 =
Utot = 230 V
U1 =
2,0 V; 0,015 A
R1
U1 = 228 V
0,015 A
menu
Laat een 2,0 V; 0,015 A lampje branden op 230 V.
Dat kan niet zonder extra weerstand.
U1 = IR1 →
228 = 0,015. R1 →
R1 = 15,103 
230 – 2,0 =
0,015 A en
228 V

## Slide 21: Serieschakeling 4/4. De spanningsdeler.
Utot = 10 V
0,010 . 600 = 6,0 V
0,010 . 400 = 4,0 V
Als je S van A naar B verplaatst neemt U1 toe van
0,0 tot 10 V.
Rtot =1000 
R1 =600 
R2 = 400 
V
U1 =
IR1 =
A
B
S
menu
U2 =
IR2 =
Samen 10 V natuurlijk.
10/1000 = 0,010 A
Hoeveel wijst de voltmeter aan?
U1 = 6,0 V.
Zet je parallel aan R1 een 6 V lampje, wat gebeurt dan met Rtot, Itot, U2 en U1?
Rtot wordt kleiner dus Itot wordt groter.
U2 = Itot.R2 wordt groter en U1 = Utot – U2 wordt kleiner.
Het lampje brandt zwak.
Utot = Itot . Rtot →
Itot = Utot/Rtot =

## Slide 22: Parallelschakeling1/2: de theorie.
1. De spanning over beide weerstand
is even groot:
= U1 = U2 = . . .
2. De totale stroom wordt verdeeld:
3. Voor het geleidingsvermogen geldt:
menu
= I1 + I2 + . . .
= G1 + G2 + . . .
G
Uit beide formules volgt:
R2
R1
→I2
Itot ↓
→ I1
U2
U1
Utot
eenheid:
= S (Siemens)

## Slide 23: Parallelschakeling 2/2: een voorbeeld.
Bereken de spanning U en het ge;eidingsvermogen van de keten.
Om de wet van Ohm toe te passen
heb je stroomsterkte en weerstand
nodig.
Deze ken je voor R1:
U1 = I1R1 =
menu
Rtot =
Gtot =
De gegevens staan in de figuur.
I1 =
0,0060 . 2000 =
12 V
R2
10 mA
R1 =2000 
U
→ 4,0 mA
1200  =
8,3.10-5 Siemens
1,2 k 
10 – 4,0 = 6,0 mA = 0,0060 A en R1 = 2000 :

## Slide 24: Gemengde schakeling 1/2: een voorbeeld.
Of: I2 = U2/R2 = 12/60 = 0,20 A
1. Bereken de hoofdstroom.
2. Bereken de stroom in
elke weerstand.
+
-
R1 = 30 
R2 = 60 
Ub = 36 V
R3 = 40 
menu
Bereken eerst Rtot van R1 en R2:
R1,2 = 20 
Rtot = 20 + 40 = 60 
Itot =
U3 = I.R3 =
0,60 . 40 = 24 V →
U1 =
36 – 24 = 12 V
I1 =
→
=
20  en 40  staan in serie →
20 
Of: Itot wordt verdeeld.
R1 is 2x kleiner dan R2 dus I1 is 2x groter dan I2 .
I1 = 2/3 . Itot = 2/3 . 0,60 = 0,20 A.
I2 = 1/3.Itot = 1/3.0,60 = 0,20 A.

## Slide 25: Gemengde schakeling 2/2: een voorbeeld.. Twee 6,0 V fietslampjes op 11,5 V aansluiten.
Bereken de serieweerstand R3.
Itot =
R3 =
6,0 V; 0,50 A
6,0 V; 0,050 A
U = 11,5 V
0,50 + 0,050
= 0,55 A
U3 =
11,5 – 6,0 =
5,5 V
0,55 A
5,5 V
menu
U3 = I.R3 →
R3 =
5,5 = 0,55.R3 →
10 
10 
De lampjes staan parallel dus:

## Slide 26: Energie en vermogen 1/3.
P is vermogen in
I is stroomsterkte in
E = P.t BINAS tabel 35
P = U.I BINAS tabel 35
U is spanning in
Vul je in: P in kW en t in h dan is E in
Vul je in: P in W = J/s en t in s dan is E in
W (Watt)
V
A
kWh
J/s.s = J
menu
[E] = [P].[t] →
J = W.s →
W = J/s = Js-1
E is energie in
t is tijd in
P is vermogen in
J (Joule)
W
s

## Slide 27: Energie en vermogen 2/3: Hoe lang gaat een batterij mee?
Geg.:
Na hoeveel uur is de batterij leeg.
Opl.:
Een lampje van 0,5 W is aangesloten op een AA batterij met een energie van 23 kJ
23.103 = 0,5 . t →
t = 46.103 s =
P = 0,50 W,
Gevr.:
t
E = P.t
E = 23 kJ
46.103 /3600 = 12,3 = 12 h
menu
Een AA batterij kost € 1,00. 1 kWh uit het stopcontact kost € 0,25.
Hoeveel kost 1 kWh uit deze batterij?
0,50.10-3 (kW). 12,3(h) =
E = P.t =
6,15.10-3 kWh.
6,15.10-3 kWh kost € 1,00 → 1 kWh kost
€1,00/ 6,15.10-3 kWh =
€162,00
1 kWh kost
Dat is 162/0,25 = 648 keer zo duur!

## Slide 28: Energie en vermogen 3/3. Energiekosten.
Geg.:
Bereken de energie en de kosten in €
Opl.:
Een kachel van 500 W staat 10 h aan en 1 kWh
kost € 0,21.
Kosten:
0,500 kW . 10 h =
5,0 kWh
5,0 . 0,21 =
€ 1,05
P = 500 W,
Gevr.:
E
E = P.t =
t = 10 h
menu

## Slide 29: Energie en vermogen 3/3. De capaciteit van een batterij.
Bereken hoe lang de batterij mee gaat.
Opl.:
Op een 1,5 V batterij staat 2500 mAh. Je sluit een lampje aan zodat er 20 mA loopt.
125 h =
1 h lang kan hij 2500 mA leveren.
2500/20 h =
2500 mAh betekent:
menu
dus 20 mA kan hij leveren gedurende:
6,0 dagen

## Slide 30: De huisinstallatie 1/11: Moderne meterkast.
HOOFDSCHAKELAAR ALS1 ALS2
Digilale
kWh-METER
G1 G2 G2 G4 G5
G6 G7 G8 G9
1. De digitale kWh-meter.
2. De hoofdschakelaar
3. Twee aardlekschakelaars: ALS1 en ALS2
4. Achter ALS1 vijf groepzekeringen G1 t/m G5
Achter ALS2 vier groepzekeringen G6 t/m G9
Twee aardlekschakelaars is verplicht:
als er één uitvalt zit je niet helemaal
zonder stroom.
Om dezelfde reden mag in één vertrek niet alles
op één groep aangesloten zijn.
menu

## Slide 31: De huisinstallatie 2/11: Oude meterkast (model).
1
2
3a
3b
4
7b
7a
5
6a
1. Hoofdzekering (50 A)
2. kWh meter
3a. aardlekschakelaar
3b. (blauwe) testschakelaar
4. groeps-zekeringen (16 A)
5. groeps-schakelaars
6a. stopcontact (niet geaard)
6b
6b. Blauwe en bruine aders
7a. geaard stopcontact
7b. Bruine (fase), blauwe (nul), en
geel-groene (aarde) draden
menu

## Slide 32: De huisinstallatie 3/11: Zekeringen.
verklikker
verklikker
10 A
glaszekering (in apparaten)
auto-zekering
16 A smeltveiligheid
meld-draad
doorsnede
smeltdraad
Automatische zekering
menu

## Slide 33: De huisinstallatie 4/11: Stekkers en snoeren.
Stekker met randaarde
Stekker zonder randaarde
fase (bruin)
fase (bruin)
nul (blauw
nul (blauw)
aarde (geel/groen)
menu

## Slide 34: De huisinstallatie 5/11: De onderdelen.
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering 25 A
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Aardleiding
Nul
Fase
menu
De aardpen moet soms wel 10 m de grond in!
Aard-pen
Wasmachine
M
Grondkabel
Transformator huisje
Energiecentrale
3 x 16 A = 48 A.
Je mag dus niet alle groepen tegelijkertijd maximaal belasten want dan gaat de hoofdzekering reageren!
Wikipedia

## Slide 35: De huisinstallatie 6/11: Overbelasting
menu
Aard-pen
3 x16 A
zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
Strijkbout 2000 W, stofzuiger 800 W, magnetronoven 1800 W.
Ptot = 4600 W, U = 230 V
→ I = P/U = 4600/230 = 20,0 A.
Overbelasting! I > 16 A.
Zekering slaat af (“OFF”).

## Slide 36: De huisinstallatie 7/11: Kortsluiting.
Aard-pen
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
menu
Zekering is afgeslagen (“OFF”).
Door beschadigde isolatie is contact ontstaan tussen fase en nul.
Er is geen weerstand in de stroomkring.
De stroomsterkte wordt supergroot. De zekering slaat af.

## Slide 37: De huisinstallatie 8/11: De aardlekschakelaar.
Aard-pen
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
menu
Door beschadigde isolatie is contact ontstaan tussen de fase en de metalen bureaulamp.
Nul aan aard-pen
Door de fasedraad in de aardlekschakelaar loopt nu meer stroom dan in de nulleiding. Binnen 0,1 s slaat de aardlekschakelaar af.
Aardlek is afgeslagen (“OFF”).
De weerstand van een mens is ongeveer 1000 . I = U/R = 230/1000 = 230 mA. Zonder aardlekschakelaar is dat een dodelijke stroom.

## Slide 38: De huisinstallatie 9/11: De aardleiding.
Aard-pen
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
Nul aan aard-pen
menu
De zekering is afgeslagen (“OFF”).
Er is geen weerstand in de stroomkring.
De stroomsterkte wordt supergroot. De zekering slaat af.
Er zou 230 V op de wasmachine staat als deze niet geaard was!.
Door beschadigde isolatie is contact ontstaan tussen de fase en de wasmachinewand.
Door het metalen omhulsel.

## Slide 39: De huisinstallatie 10/11: de aardlekschakelaar
4
AC-1: Voelbaar.
Géén schrikreactie.
AC-2: Géén schadelijke effecten.
AC-3: Spiercontracties, ademhalingsmoeilijkheden, geen orgaanschade. Onbeweeglijkheid.
Loslaatdrempel 10 mA. Je kunt je hand kan niet meer openen door verkramping.
30 mA aardlek
Bij lekstroom boven de 30 mA gaat aardlekschakelaar binnen 100 ms werken.
Effecten op het menselijk lichaam bij een wisselstroom van de
linkerhand naar beide voeten (15 tot 100 Hz).
Veiligheidsnorm NEN-IEC 60479-1
AC-4: Hartstilstand, geen ademhaling, orgaanschade, brandwonden.
menu

## Slide 40: De huisinstallatie 11/11: De aardlekschakelaar.
AC-1: Mogelijk voel je de stroom maar dan schrik je niet.
AC-2:Je voelt de stroom maar deze heeft geen schadelijke fysiologische effecten.
AC-3: Sterke spiercontracties, ademhalingsmoeilijkheden, tijdelijke verstoringvan de hartfnuctie, geen orgaanschade, mogelijk immobilisatie.
AC-4: Sterke fysiologische effecten zoals hartstilstand, stilstand ademhaling, orgaanschade en brandwonden.
AC-4.1: 5% kans op hartfibrillatie.
AC-4.2: 50% kans op hartfibillatie.
AC-4.3: meer dan 50% kans op hartfibillatie.
Volgens Veiligheidsnorm NEN-IEC 60479-1
menu

## Slide 41: Einde
menu
Electrische stroom (klas 3)