## Slide 1: Vochtigheid van de lucht
Relatieve vochtigheid
Hygrometer
Dauwpunt
© www.agtijmensen.nl 15102018

## Slide 2: 1 m3 lucht van 18°C kan maximaal . . . . waterdamp bevatten.
15 g
18
1 m3 lucht van 25°C kan maximaal . . . . waterdamp bevatten.
23 g
23
Maximale hoeveelheid waterdamp in 1 m3 lucht

## Slide 3: In 1 m3 lucht van 18° is ruimte voor max. 15 g waterdamp
1 m3, 18°C
lucht
waterdamp
Als je lucht verwarmt zet het uit. In 1 m3 zit dan minder lucht.
Er is dus meer ruimte voor waterdamp!
In 1 m3 lucht van 25° is ruimte voor max. 23 g waterdamp
1 m3, 25 °C
Waarom kan warme lucht meer waterdamp bevatten?
De moleculen zitten dus verder uit elkaar . . .

## Slide 4: In 1 m3 lucht van 18° is ruimte voor max. 15 g waterdamp
1 m3
Soms zit er in 1 m3 lucht maar 10 g waterdamp
De relatieve vochtigheid is nu 10/15 . 100% = 67 %
Dus 67% van de beschikbare ruimte wordt ingenomen door waterdamp.
lucht
waterdamp
18°C

## Slide 5: Hygrometer
Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 % is het “behaaglijk”
Onder de 20 % is het “droog”
Boven de 85% is het “drukkend”

## Slide 6: Je koelt 1 m3 lucht van 25°C af. Het bevat 15 g waterdamp.
Bij 25 °C is er ruimte voor 23 g waterdamp.
Bij 20°C is het 15/17.100% = 88%
Bij 18°C is het 15/15.100% = 100%
De relatieve vochtigheid is 15/23.100% = 65%
Dus bij 18 °C gaat de waterdamp condenseren
Het dauwpunt van deze lucht is 18 °C
Dauwpunt hadden ze beter dauwtemperatuur kunnen noemen . .

## Slide 7: Nog eentje:
Het dauwpunt van deze lucht is . . .
Je koelt 1 m3 lucht van 20°C af. Het bevat 10 g waterdamp.
11
11 °C
Als deze lucht in de woonkamer zit . . .
. . . zal het raam beslaan als het raam 11 °C (of kouder is)

## Slide 8: Lucht van 25 °C en 65% relatieve vochtigheid heeft een dauwpunt van 18°C:
Deze lucht van 25°C gaan we afkoelen.
en treedt er condensatie op. Het glas beslaat!
stijgt de relatieve vochtigheid tot 100%
Als de temperatuur daalt tot 18°C . . .