Geluid en de oscilloscoop                  KLAS: ______     NAAM: _____________________

Nodig:		Oscilloscoop, microfoon, stemvork van ongeveer 440 Hz op klankast met hamertje.

Vraag de docent of de TOA de oscilloscoop zo in te stellen dat één hokje (horizontaal) op het scherm gelijk is aan 1 ms (1 milliseconde = 0,001 s)

1.	a.	Houd de microfoon bij de klankkast en sla de stemvork aan.

b.	Wat zie je op het scherm langzaam veranderen? Gebruik het juiste begrip om het te beschrijven. ________________________________________________________

c.	Wat verandert er niet op het scherm? Gebruik het juiste begrip om het te beschrijven  __________________________________________________________________

2.	a.	Probeer net zo’n beeld op de oscilloscoop te krijgen met je stem of mond.

b.	Hoe lukt dat niet? ___________________________________________________

c.	Hoe lukt dat wel (heel redelijk)? ________________________________________

3.	a.	Sla de stemvork opnieuw aan.

Hoeveel hokjes (afronden op 1 decimaal) duurt één trilling? ______________

b.	Teken in figuur 1 wat je ziet op het scherm.

c.	Eén hokje is 1 ms = 0,001 s. Bereken hoe lang één trilling duurt.

_________________________________________________________________

d.	Bereken hiermee de frequentie van het geluid van de stemvork.

_________________________________________________________________				_________________________________________________________________

# Text boxes

Fig. 1