## Slide 1: Elektrische stroom (Onderbouw)
Overzicht schematekens
Batterijen in serie
De stroomkring
De stroomkring bij schrikdraad
Spanning en stroomsterkte meten
Zo maak je een schakeling
De wet van Ohm. Experiment, theorie, rekenvoorbeelden
Foto’s van weerstanden
Overeenkomst CV-installatie en de stroomkring.
Serieschakeling: theorie en rekenvoorbeelden
Parallelschakeling: theorie en rekenvoorbeelden.
Gemengde schakeling, serie- en parallel.
Energie, vermogen en energierekening.
Huisinstallatie, zekering, aardlekschakelaar, overbelasting, kortsluiting, aardleiding
Gevaar van elektrische stroom.
Grootheden en eenheden (BINAS)
Formules (BINAS)
© www.agtijmensen.nl 17052026

## Slide 2: Overzicht schematekens
Spanningsbron:
Lampje:
Schakelaar:
Stroommeter (Ampèremeter):
menu
A
+
V
Weerstand:
Spanningsmeter (Voltmeter):
Een lange dunne geleidende draad.

## Slide 3: Batterijen in serie
1,5 V
In een zaklamp moet je de twee batterijen goed moet monteren.
De + van de ene batterij moet aan de
– van de andere.
Zo krijg je een 3,0 V batterij.
menu
. . . . .
1,5 V
+
+
Als de zaklamp niet werkt
heb je mischien de + met de + pool
(of de – met de – pool) verbonden.

## Slide 4: De batterijen in een rekenmachine.
4 x 1,5 V in serie = 6 V
menu
+ aan -
+ aan -
+ aan -
- pool
+ pool
Als je tenminste telkens + en – pool verbindt!
- pool
+ pool
In een rekenmachine zitten 4 batterijen in serie.

## Slide 5: Batterijen in de accu van een e-bike
menu

## Slide 6: De stroomkring
Als S gesloten wordt
stopt de stroom overal in de draad!
menu
Er loopt alleen een stroom als de stroomkring gesloten is.
De stroom loopt van de + pool naar de - pool.
. . . . .
De stroom gaat superlangzaam!
Vaak maar 0,5 m/h!
+
S

## Slide 7: De stroomkring bij schrikdraad 1/2
menu
Bij schrikdraad loopt er alleen een stroom als er een gesloten stroomkring is!
De aardpen is in de grond geslagen
De spanningsbron
De voet is via de grond verbonden met de aardpen
Als de vogel op de draad zit is er geen gesloten stroomkring.
De zwaluw krijgt geen schok.
De spanning is enkele duizenden Volt en er loopt een stroom van bijv. 5 A door je heen. Dat duurt maar 0,01 s en daarom is het niet gevaarlijk.

## Slide 8: Spanning en stroomsterkte meten
+
-
V
Waarom gebruiken elektronica monteurs liever geen ampèremeter?
A
A
A
De voltmeter moet parallel aan de weerstand staan.
De stroom mag er niet door kunnen.
Zijn weerstand is dus . . .
De ampèremeter moet in serie met de weerstand staan.
De stroom moet er onbelemmerd door kunnen. Zijn weerstand is dus . . .
De ampèremeter mag op elke plaats staan (in serie met de weerstand).
menu

## Slide 9: Zo maak je een schakeling
2. Nummer eerst alle draden van de stroomkring (1,2 en 3). Begin met een rode draad bij de +pool van de spanningsbron.
3. Nummer daarna de draden naar de voltmeter (4 en 5)
4. Zet alle onderdelen op je tafel, net als in de tekening.
5. Breng de draden aan in de volgorde 1 t/m 5 Draad 1 aan de +pool is rood, draad 3 aan de –pool is zwart
menu
1. Zorg er voor dat de spanningsbron uit staat!
6. Laat de schakeling controleren!
1
2
3
4
5
V
A
+
1
2
3
4
5
Dit zie je dan op je tafel.

## Slide 10: De wet van Ohm, experiment
De grafiek is een rechte lijn door de oorsprong dus U en I zijn (recht)evenredig.
Chart: U in V
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Ohm | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
Je hebt de spanning van de bron
steeds verandert en telkens de
meters afgelezen.
U in V | I in A
5 | 0,1
10 | 0,2
15 | 0,3
20 | 0,4
25 | 0,5
menu
V
A
+
De resultaten staan in de tabel.
Met de tabel heb je een I – U grafiek gemaakt
Als U 2x (of 3x of 4x) zo groot wordt,
dan wordt ook I 2x (of 3x of 4x) zo groot.
Dus U en I zijn
. . . . .
(recht)evenredig.

## Slide 11: De wet van Ohm
U = I.R
U = spanning in
I is de stroomsterkte in
R is de weerstand in
Volt (V)
Ampère (A)
Ohm ()
De spanning (U) en de stroomsterkte I zijn rechtevenredig.
In formule:
menu

## Slide 12: De wet van Ohm. Voorbeeld.
U = I.R
6 = I .12
Je sluit een weerstand van 12 Ω aan op een batterij van 6 V.
Bereken de stroomsterkte.
I = 6/12 = 0,5 A
Geg.:
Opl.:
Gevr.:
R = 12 Ω
U = 6 V
I
Aan de eenheid  zie je dat het de weerstand R is.
Aan de eenheid V zie je dat het de spanning U is.
menu

## Slide 13: Foto’s van weerstanden
Weerstand van koolstof
menu
Weerstand van metaaldraad
Weerstand van koolstof
Aan de kleurcode kun je aflezen hoeveel Ohm de weerstand is.
bruin=1, groen=8, bruin=1
Beide weerstanden zijn bruin-groen-bruin-goud =
18.101 ± 5% = 18 

## Slide 14: Regelbare weerstanden
Schemateken
Verander de draadlengte AS en je verandert weerstand RAS
B
A
S
B
A
S
A
B
S
A
B
S
A
B
S
menu
Schuifcontact S
S
A
B

## Slide 15: Overeenkomst CV en stroomkring
K1
K2
S1
S2
R1
R2
L1
L2
Pomp
Spanningsbron
0,55 A
0,50 A
0,6 L/s
0,4 L/s
0,2 L/s
0,05 A
CV-ketel
menu
Hoeveel water per seconde stroomt hier door?
Hoeveel stroom loopt hier?
+
Kraan
Radiator
Welke onderdelen in beide tekeningen komen overeen?

## Slide 16: Serieschakeling 1/7, stroomsterkte bij drie lampjes
menu
Bij serieschakeling is de stroom
overal gelijk.
. . . . .
+

## Slide 17: Serieschakeling 2/7, De stroomsterkte
+
12 V
A
A
A
1
3
2
Bij serieschakeling is de stoomsterkte overal hetzelfde.
menu
0,20
0,20
0,20
Meter 1 wijst 0,20 A aan.
Wat wijzen de meters 2 en 3 aan?
I1 = I2

## Slide 18: Serieschakeling 3/7, theorie
+
R1
R2
Utot
1. De stroomsterkte
Itot = I1 = I2.
2. De totale spanning
Utot = U1 + U2
3. Voor de totale weerstand Rtot geldt
Rtot = R1 + R2
is overal hetzelfde.
wordt verdeeld.
I1
I2
Itot
U1
U2
menu
. . . . .
. . . . .
. . . . .

## Slide 19: Serieschakeling 4/7, de spanning
Bij serieschakeling geldt: de spanning wordt verdeeld.
menu
U1 is de spanning over R1 en U2 is de spanning over R2 .
2
3
1
Utot = 15 V
+
R2
R1
15
V
V
V
9
6
Meter 1 wijst 15 V aan en meter 2 wijst 9 V aan.
Wat wijst meter 3 aan?
Utot = U1 + U2

## Slide 20: Serieschakeling 5/7, rekenvoorbeeld
Bereken U2 en R2
U2 = 15 – 6,0 = 9,0 V
Utot = 15 V
+
6,0 V; 0,50 A
R2
R1
U2 = I.R2 →
9 = 0,5.R2 →
R2= 9/0,5 =
18 
Bij serieschakeling geldt:
Utot = U1 + U2 →
15 = 6,0 + U2 →
9,0 V
Bij serieschakeling geldt: I is in beide weerstanden even groot →
;0,50 A
I2 = 0,50 A
menu
I2 is de stroomsterkte in R2
U1 is de spanning over R1
Utot = 15 V
+
6,0 V; 0,50 A
Je gaat een 6,0 V lampje op een 15 V spanningsbron aansluiten.
Dat gaan we dus met een andere schakeling doen.
= 18 

## Slide 21: Serieschakeling 6/7, rekenvoorbeeld
+
-
Utot = 12 V
b. Bereken de stroomsterkte
d. Bereken U2
a. Bereken de totale weerstand
c. Bereken U1
Opl.:
a. Rtot = R1 + R2 =
40+ 80 =
120 
R1 = 40 
R2 = 80 
Rtot = 120 
b. Utot = I.Rv →
12 = I.120 →
I = 12/120 =
0,10 A
0,1 A
c. U1 = I.R1 =
0,1.40 =
4,0 V
d. U2 = I.R2 =
0,1.80 =
8,0 V
Bij serieschakeling geldt: Utot = U1 + U2
Je ziet dat dat volgens de berekeningen klopt.
4 V
8 V
menu
Bij serieschakeling geldt: Utot = U1 + U2
Je kunt U2 dus ook berekenen met: U2 = 12 – 4,0 = 8,0 V.

## Slide 22: Serieschakeling 7/7, nachtlampje in stopcontact (230 V)
P1 = U1.I
Dus 5 W is zeker genoeg . . .
Geg.:
Gevr.:
Opl.:
Utot = 230 V, I = 0,015 A
→ R1= 15.103 Ω
U1 = I.R1
→ 228 = 0,015.R1
= 228 . 0,015 = 3,4 W
Is deze serieweerstand geschikt?
R1 en P1
Serieweerstand R1 = 5W;15k
LED: 2,0V; 0,015A
U1 = 230 - 2,0 = 228 V
menu
R1
R2

## Slide 23: Parallelschakeling 1/4, twee lampjes parallel
+
menu
Bij parallelschakeling wordt de stroom
verdeeld.
. . . . .

## Slide 24: Parallelschakeling 2/4, stroomsterkte meten
+
6 V
A
A
A
menu
0,05
0,50
0,55
De stroom bij parallelschakeling wordt verdeeld.

## Slide 25: Parallelschakeling 3/4, theorie.
verdeeld (gesplitst).
U1 = U2.
De hoofdstroom Itot wordt
Itot = I1 + I2
De totale weerstand Rtot bereken je met
De spanning over beide weerstanden is hetzelfde.
menu
Itot
R1
R2
Utot
I2
U2
U1
I1
. . . .

## Slide 26: Parallelschakeling 4/4, rekenvoorbeeld
Als je 40  en 60  parallel schakelt krijg je dus ook 24  .
Je hebt een weerstand van 24  nodig maar die heb je niet.
Kun je in plaats daarvan 40  en 60  parallel schakelen?
=
menu
R1
R2
=
0,025 + 0,0167 =
0,0417
1/0,04167 =
24 
Rtot =
Je kunt de berekening ook uitvoeren
door de noemers gelijk te maken:
= =
Rtot = = 24 

## Slide 27: Serie- en parallelschakeling 1/1, rekenvoorbeeld
Je wilt twee 6,0 V fietslampjes op 11,5 V aansluiten.
Bereken de serieweerstand R3
Itot =
6,0 V; 0,50 A
6,0 V; 0,050 A
Utot = 11,5 V
+
0,50 + 0,050 =
0,55 A
U3 =
11,5 – 6,0 =
5,5 V
R3 =
U3/I3 =
5,5/0,55 =
10 W
0,55 A
5,5 V
R3 = 10 W
menu
R3
Ook wel gemengde schakeling genoemd.

## Slide 28: Energie, vermogen en energierekening 1/3, theorie
P is vermogen in
I is stroomsterkte in
P = E/t of E = P.t
P = U.I
U is spanning in
P in kW en t in h dan is Ee in
P in W = J/s en t in s dan is Ee in
W = J/s
V
A
kWh
J
BINAS tabel 35
BINAS tabel 35
menu

## Slide 29: Hoe lang gaat een batterij mee? 2/3
Geg.:
Na hoeveel uur is de batterij leeg.
Opl.:
Een lampje van 1,5 W is aangesloten op een AA batterij met een energie van 10,8 kJ
10,8.103 = 1,5 . t
t = 7200 s
P = 1,5 W,
Gevr.:
t
E = P.t
E = 10,8 kJ
= 7200/3600 = 2,0 h
menu

## Slide 30: De energierekening, voorbeeld 3/3
Trucje:
Kies simpel voorbeeld: 8 = 4 . 2 dus 2 = 8/4
In de vakantie heb je een lamp van 150 W laten branden.
Dat kost 46,8 kWh. Bereken hoeveel dagen je met vakantie was.
Geg.:
P = 150 W =
E = 46,8 kWh
Opl.:
E = P.t
46,8 = 0,15 . t
h
Dat zijn
312/24
= 312
Gevr.:
t
t =
= 13 dagen
menu
Formule opschrijven
Waarden invullen
Uitkomst met eenheid
0,15 kW
46,8/0,15

## Slide 31: Huisinstallatie (oud model)
1
2
3a
3b
4
7b
7a
5
6a
1. Hoofdzekering (50 A)
2. kWh meter
3a. aardlekschakelaar
3b. (blauwe) testschakelaar
4. groeps-zekeringen (16 A)
5. groeps-schakelaars
6a. stopcontact (niet geaard)
6b
6b. Blauwe & bruine aders
7a. geaard stopcontact
7b. Blauwe & bruine & geel-groene aders
menu

## Slide 32: Huisinstallatie
menu
Testknop aardlekschakelaar
3 Automatische zekeringen (16 A)
Hoofdschakelaar
2 aardlekschakelaars met testknop
kWh meter (energiemeter)
Kastje met hoofdzekering (50 A), verzegeld
(Schakelaar netbeheerder)
Grondkabel (230 V)

## Slide 33: Zekeringen
meld-draad
smeltdraad
glaszekering
(in apparaten)
auto-zekering 10 A
smeltveiligheid 16 A
Doorsnede smeltveiligheid
Video glaszekering doosmelten
menu
verklikker
Automatische
zekering
smeltdraad

## Slide 34: Huisinstallatie 1/6
Aardl.
menu
230 V
zekering 3 x 16 A
Hoofdzekering 50 A
Aardlekschakelaar
kWh meter
Nul
Aarde
Op de fasedraad staat 230 V
Fase
2-aderige grondkabel (fase en nul)
De grondkabel verbindt alle huizen in de wijk met het transformatorhuisje.
De blauwe draad (fasedraad) is in het transformatator-huis met de aarde verbonden
Aardpen
Transformatorhuis
Transformatorhuis

## Slide 35: Huisinstallatie, overbelasting 2/6
Aardl.
menu
230 V
zekering 3 x 16 A
Hoofdzekering 50 A
Aardlekschakelaar
kWh meter
Fase
Kun je deze wasmachine (3000 W, 13 A) tegelijkertijd aansluiten met de combimagnetron (1400 W, 6 A)?
Door de wasmachine loopt 13 A en door de combimagnetron 6 A dus er moet 19 A door de zekering.
Dat is meer dan de 16 A van de zekering!
De zekering heeft (binnen 0,1 s) gereageerd!
Aarde
Nul

## Slide 36: Huisinstallatie, kortsluiting 3/6
Aardl.
menu
Nul
zekering 3 x 16 A
Hoofdzekering 50 A
Aardlekschakelaar
kWh meter
Fase
De zekering heeft (binnen 0,1 s) gereageerd!
Aarde
Door beschadiging raken de fasedraad en nuldraad elkaar.
230 V

## Slide 37: Huisinstallatie, aarding 4/6
Aardl.
menu
zekering 3 x 16 A
Hoofdzekering 50 A
Aardlekschakelaar
kWh meter
Nul
Aarde
Fase
De aardleiding is verbonden met het metalen omhulsel van de wasmachine.
Door trillen is de fasedraad beschadigd en raakt het omhulsel.
230 V
De zekering heeft (binnen 0,1 s) gereageerd!

## Slide 38: Huisinstallatie, aardlekschakelaar 5/6
Aardl.
menu
Aardlekschakelaar
Nul
230 V
Door de fasedraag liep wel stroom en door de nuldraad niet.
Daarom heeft de aardlekschakelaar (binnen 0,1 s) gereageerd!
Fase
Door beschadiging is de fasedraad bloot komen te liggen!

## Slide 39: Huisinstallatie, brand 6/6
Als bij kortsluiting de stroom minder is dan 16 A reageert de zekering niet.
De snoer naar het apparaat wordt wel warm waardoor er brand kan ontstaan. Als de isolatie verbrand is kan er alsnog kortsluiting ontstaan.
Bij een slecht contact heeft de verbinding weerstand. Daar ontstaat veel warmte. Het gevolg is oververhitting en eventueel brand.
menu
IR foto meterkast
32
66
60
49
38
˚C
Als een te dun snoer is gebruikt om bijvoorbeeld een elektrisch kachel aan te sluiten wordt het snoer te warm en smelt de isolatie. Gevolgd door brand en soms ook kortsluiting.

## Slide 40: Stekker met en zonder randaarde
Stekker zonder randaarde.
Stekker met randaarde
menu
Aarddraad
Geel/groen
Alleen toegestaan bij apparaten waar geen direct
aanraakbare metalen onderdelen aan zitten.
Zoals stofzuiger of telefoonlader.
Verplicht bij apparaten waar aanraakbare
metalen onderdelen aan zitten.
Zoals wasmachine, magnetron of strijkbout.

## Slide 41: De gevaren van elektrische stroom
Chart: Stroomsterkte in mA
| 20 | 20
Veilige stroom 1 | 10 | 1
Veilige stroom 2 | 1 | 0.45 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.065 | 0.06
Gevaarlijkes stroom 2 | 10 | 1
Gevaarlijke stroom 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19
Is een stroomsterkte van 100 mA, 1 s lang, gevaarlijk?
menu
Is een stroomsterkte van 150 mA en 0,1 s lang gevaarlijk?
Het gevaar van een elektrische stroom hangt af van:
de route van de stroom door je lichaam.
de grootte van de stroomsterkte.
de duur van de stroom.
Gevaarlijk betekent: Bewusteloosheid.
Gevolgen voor het hart levensgevaarlijk
Veilig betekent: Geen invloed op hartslag.
Geen invloed op het zenuwstelsel dus geen spiertrillingen e.d.
Gevaarlijk
Veilig

## Slide 42: Wat betekent (on)gevaarlijk bij een elektrische stroom
Veilig: Geen invloed op hartslag en zenuwstelsel.
Verdraagbaar: Verdraagbare stroom; boven 50 mA bewusteloos.
menu
Gevaarlijk: Bewusteloosheid; gevolgen voor het hart, levensgevaarlijk

## Slide 43: Grootheden en eenheden
Ohm
vermogen
P
energie
E
Joule
J
tijd
t
seconde
s
menu
spanning
U
Volt
V
stroomsterkte
I
Ampère
A
weerstand

R
Watt
W
uur
h
kiloWattuur
kWh
energie
tijd
E
t

## Slide 44: Formules uit BINAS
De wet van Ohm:
Vermogen elektrische stroom:
Energie elektrische stroom:
Stroomsterkte bij parallelschakeling:
Spanning bij serieschakeling:
Spanning bij parallelschakeling:
Vervangingsweerstand bij serieschakeling:
Vervangingsweerstand bij parallelschakeling:
+
U = IR
P = UI
U= U1 = U2
E = Pt
I = I1 + I2
U = U1 + U2
Rv = R1 + R2
menu
Stroomsterkte bij serieschakeling:
I1 = I2

## Slide 45: Einde
menu