## Slide 1: De gasbrander (Teclubrander)
2. De onderdelen van de gasbrander
3. De doorsnede van de gasbrander
4. De gasbrander aansteken (gele vlam)
5. De gasbrander met een blauwe en ruisende vlam
© www.agtijmensen.nl 18012026
1. Veiligheid
6. Teclubrander en Bunsenbrander

## Slide 2: Veiligheid
gasschroef
luchtschijf
menu
1. Draag een laboratoriumjas
(dichtgeknoopt)
2. Draag een veiligheidsbril
3. Lang haar in een staart
4. Geen mouwen (armen)
boven de gasvlam

## Slide 3: De onderdelen van de gasbrander (Teclubrander)
Met de luchtring regel je de luchtoevoer (vlamkleur/temperatuur)
menu
gasschroef
Met de gasschroef regelt je de gastoevoer (vlamgrootte)
schoorsteen
gasschroef
luchtring
gastoevoer

## Slide 4: Doorsnede van een gasbrander (teclubrander)
gasschroef
luchtring
luchttoevoer
menu
kier voor luchttoevoer
mengsel van gas en lucht
gastoevoer
schoorsteen

## Slide 5: Brander aansteken/gele vlam
d. Houd een brandende lucifer boven de brander
1
2
3
menu
Soms heeft de vorige gebruiker dat al gedaan.
b. Draai de gasschroef (2) en de luchtring (3) dicht
h. Je gebruikt de gele vlam als de
brander even niet nodig is
(pauzevlam)
c. Open de (gele) gaskraan (1): “optillen” en draaien
e. Draai de gasschroef (2) open
f. Je ziet een goed zichtbare gele
geruisloze vlam
a. Draag een labjas en een bril. Lang haar in een staart
Je mag met de gele vlam niets verwarmen:
- hij is niet warm
- hij maakt het glaswerk zwart (roet)
Maak de lucifer uit en doe hem in een bakje

## Slide 6: Gasbrander met blauwe en ruisende vlam
Een blauwe vlam gebruik je om iets te verwarmen. Een blauwe vlam is veel heter dan de gele vlam.
1
2
3
b. Draai de luchtring (3) nog verder open.
Je krijgt een ruisende vlam met kern.
a. Draai de luchtring (3) een beetje open. De vlam wordt blauw.
Blauwe vlam
Ruisende vlam
Gele vlam
menu
Een ruisende vlam is het heetst.
Die gebruik je om iets te laten gloeien of smelten.

## Slide 7: Teclubrander en Bunsenbrander
De Teclubrander heeft een iets andere schoorsteen.
Bunsenbrander, 1855
maximaal 1100 ˚C
Teclubrander, 1885
maximaal 1600 ˚C
De Teclubrander heeft een iets andere luchttoevoer regeling.
De Teclubrander is een verbeterde versie van de Bunsenbrander.
menu

## Slide 8: Einde
menu