## Slide 1: Warmtetransport en isolatie, onderbouw
Warmte(energie)
Zo bewegen de molekulen in de verschillende fasen
De drie vormen van warmtetransport
De thermosfles
Spouwmuurisolatie bij een woning
Isolatiematerialen en warmtegeleiding
Einde
© www.agtijmensen.nl 11052024

## Slide 2: Warmte(energie)
menu
Hoe hoger de temperatuur des te sneller bewegen de molekulen.
Een stof heeft warmte-energie omdat de molekulen bewegen.
Molekulen in de lucht hebben een snelheid tot 1000 km/h!
In vaste stoffen en in vloeistoffen is dat veel minder.
Hoe hoger de temperatuur des te meer warmte-energie

## Slide 3: Zo bewegen de molekulen in de verschillende fasen.
menu
Simulatie van de drie fasen
Gas
Vast
Vloeibaar
Bij een vaste stof kunnen trillen de molekulen op hun plaats.
Bekijk hoe de molekulen bewegen:
Bij een vloeistof en een gas kunnen de molekulen overal heen.
De warmte-energie wordt doorgeven aan hun buurmolekuul.
De molekulen brengen de warmte-energie zelf weg.

## Slide 4: De drie vormen van warmtetransport
Door geleiding kan warmtetransport plaats vinden in
2. Stroming.
gassen en vloeistoffen.
2. Geleiding.
vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
Gassen en kunststoffen geleiden de warmte
doorzichtige stoffen en in het luchtledige (vacuüm).
1. Straling.
slecht.
goed.
menu
Metalen geleiden de warmte
Door stroming kan warmtetransport plaats vinden in
Door straling kan warmtetransport plaats vinden in
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
De molekulen verplaatsen zich naar de koude plekken.
De molekulen blijven op hun plaats en botsen tegen de buren.

## Slide 5: De thermosfles
menu
De spiegelende laag voorkomt
transport door straling.
drinkbeker
dop
buitenwand
vacuum ruimte
binnenwand
vacuum
glas
Spiegelende laag
Het vacuum voorkomt transport
door geleiding en stroming.

## Slide 6: Spouwmuurisolatie bij een woning
menu
Buitenmuur.
Luchtspouw: afvoer vochtige lucht.
Steenwol: de lucht erin isoleert.
Binnenmuur.

## Slide 7: Isolatiematerialen en warmtegeleiding (U-waarde)
Triplel glas (HR+++, U= 0,7)
Dubbel glas (HR++, U = 1,0)
menu
10 cm steenwol (U = 0,4)
10 cm PIR (+aluminium folie, U = 0,22)
10 cm polystyreenschuim (U = 0,4)
Droge lucht of Argon
IR reflecterende laag
Droogmiddel
Enkel glas (U = 5,7)

## Slide 8: Einde
menu