## Slide 1: Elektriciteit
Spanningsbron, atoombouw, stroom(richting).
Lading, spanning en stroomsterkte.
Hoe maak je een schakeling?
De wet van Ohm.
Soorten weerstand: Ohms, NTC, PTC, oorzaak van weerstand.
Weerstand van een draad, regelbare weerstand.
Serieschakeling.
Parallelschakeling.
Gemengde schakeling.
De wetten van Kirchhoff [alleen voor vwo]
Energie en vermogen, energierekening.
Huisinstallatie, elektrische veiligheid en driefasenstroom.
Snelheid van elektronen in een koperdraad
Formules en eenheden (BINAS)
agtijmensen.nl 29052021

## Slide 2: Spanningsbronnen 1/2
1,5 V.
Regelbare spanningsbron
3,0 V.
4,5 V.
1,5 V.
1,5 V.
rood is + pool
Serie:
Parallel:
schema teken
schema teken
menu

## Slide 3: Spanningsbronnen 2/2: batterijen in serie.
In je GR zitten vier 1,5 V batterijen
ofwel:
A
B
B
A
A
B
A
B
menu
4 x 1,5 V
1 x 6,0 V

## Slide 4: Atoombouw 1/2: Het koperatoom.
De kern (bevat ? neutronen en 29 protonen)
27 Binnenste electronen
2 buitenste electronen
ofwel 2 geleidingselectronen
ofwel 2 valentieelectronen
ofwel 2 vrije electronen
Een koperdraad bevat heel veel vrije electronen (>1026):
menu

## Slide 5: Atoombouw 2/2: vrije elektronen.
Een spanningsbron pompt deze vrije electronen rond.
menu
Vrije elektronen zitten altijd overal in een metalen draad..
Een spanningsbron zit dus niet vol vrije electronen.

## Slide 6: Statische elektriciteit.
• Alleen vrije elektronen kunnen zich verplaatsen.
• Als zich op een voorwerp evenveel + als – lading bevindt noemen we het neutraal (“ongeladen”).
• Als je er elektronen van af haalt wordt het voorwerp positief geladen (elektronentekort), als je elektronen toevoegt wordt het negatief geladen (elektronenoverschot).
Deze extra lading zal onderlinge afstoting vertonen.
menu
• Als je bijvoorbeeld met kunststof zolen over kunststof vloerbedekking loopt treedt er elektronenoverdracht op.
Als jij negatief wordt geladen dan wordt de vloerbedekking positief geladen.
Als elektronen overspringen van een – naar een + geladen voorwerp, botsen ze tegen stikstof- of zuurstofmolekulen.
Deze molekulen gaan dan licht geven.

## Slide 7: Afspraak: I loopt van de
+
-
de – pool van de spanningsbron.
na de weerstand.
I is voor de weerstand
De richting van de stroomsterkte 1/2: In een metaaldraad.
In werkelijkheid: De vrije electronen worden van de – pool naar de + pool gepompt.
I
I
e
e
e
Een spanningsbron is een electronenpomp.
Electronen zitten overal in een draad.
I
I
I
I
e
e
e
+ pool naar …
even groot als …
Alleen de (vrije) elektronen kunnen stromen. De +lading zit vast (in de kern)
menu

## Slide 8: In een oplossing (bijv. van keukenzout) zitten + en – deeltjes (ionen).
De richting van I is tegengesteld aan de stroomrichting van de -lading.
Afspraak: I loopt van de + naar de – pool.
-
+
- naar + pool.
In de draad lopen de e van
De richting van de stroomsterkte 2/ 2: In een oplossing.
De + ionen gaan naar de
De - ionen gaan naar
+
-
v+
v-
I
I
I
I
e
e
menu
- pool.
+ pool.

## Slide 9: De stroomkring 1/3: Open stroomkring? Dan geen stroom.
S open →
alle elektronen staan meteen stil →
L gaat uit.
Batterij pompt electronen van de – naar de + pool.
I
Stroom I loopt van de + naar de – pool.
De snelheid van de elektronen is hoogstens 0,1 mm/s!
Toch brandt de lamp meteen als de schakelaar dicht gaat!
L
S dicht →
alle elektronen bewegen tegelijkertijd →
L gaat aan.
De vrije elektronen zitten overal in de metaaldraad.
S
menu
e

## Slide 10: De stroomkring 2/3: bij schrikdraad.
Geen gesloten stroomkring? Dan ook geen stroom!
De + pool is met het schrikdraad verbonden.
De stroomkring is niet gesloten. De zwaluw heeft geen last.
De - pool is verbonden met een aardpen die in de grond is geslagen.
-
+
De pony komt met zijn neus tegen het schrikdraad!
Zo gaat de stroom lopen:
menu

## Slide 11: De stroomkring 3/3: De eisen aan schrikdraad.
Aan schrikdraad worden eisen gesteld.
menu
Deze staan in de NEderlanse Norm NEN 60335-2-76:
3. De maximale spanning is 10 kV (onbelast).
4. Maximaal 60 p/min (pulsen of “schokjes”per minuut) dus 1 p/s.
6. Maximale stroomsterkte 15 A (bij een belasting van 100 
en van 500   weerstand van een mens).
5. Maximale pulsduur 10 ms dus 90 ms hersteltijd.
7. Maximaal 6 J energie per puls.
8. De stroom is dus helemaal niet zo klein als vaak wordt gedacht!
Stroomdraad is (ondanks de grote stroomsterkte) niet gevaarlijk omdat een stroompuls maar maximaal 10 ms duurt!
1. Minstens 50 cm van de openbare weg.
2. Prikkeldraad niet als schrikdraad gebruiken.
N.B.:
Een schrikdraad apparaat moet aan alle eisen voldoen. Als een fabrikant een apparaat van 10 kV levert met een stroomsterkte van 3 A (constant) en een pulsduur van 10 ms is dat niet toegestaan:
I = 3,0 A, R = 500  en t = 0,010 s.
P = I2R = 3,02.500 = 4,5.103 W.
E = P.t = 4,5.103 . 0,01 = 45 J > 6 J.
De fabrikant moet de pulsduur bijv. 10x kleiner maken (1,0 ms). E wordt dan 4,5 J en dat mag.
N.B.:
U = I.R = 3,0.500 = 1,5 kV.
Op het schrikdraad staat 10 kV maar als je het vast pakt zakt de spanning naar 1,5 kV.

## Slide 12: Elektrische lading, stroomsterkte en spanning: 1/2.
Elementaire ladingsquantum e = 1,60.10-19 C
(BINAS tabel 7)
Lading proton = +e =
-1 C = is de lading van
Eenheid van lading is
Coulomb (C)
Lading electron = -e =
Hoeveel elektronen hebben samen een lading van -1 C?
-1/-1,60.10-19 =
= 6,25.1018 elektronen
2. Stroomsterkte I, eenheid is
Ampère A = C/s
3. Spanning U, eenheid is
Volt V = J/C
menu
Dat is de kleinste lading die bestaat.
1,60.10-19 C
-1,60.10-19 C

## Slide 13: Elektrische lading, spanning en stroomsterkte: 2/2.
I = 2,0 A =
2,0 C/s
→ Elke seconde wordt er 2,0 C lading rondgepompt.
menu
I = Binas Tabel 35D
I = stroomsterkte in A
Q = lading in C (Coulomb)
t = tijd in s
[I]= →
A=
U = 12 V = 12 J/C.
Elke Coulomb lading krijgt 12 J energie van de spanningsbron.
2,0 C/s dus 12 . 2,0 = 24 J/s
12 V
2,0 A
Elke seconde krijgt de lading 12 J van de spanningsbron en
brengt deze naar de lamp.
Zie de schakeling.

## Slide 14: Hoe meet je U en I?
V
+
-
A
De spanningsbronn
Weerstand
A
A
De ampèremeter moet in serie met de weerstand staan.
A
weerstand
Waarom hebben elektronicamonteurs een “hekel” aan het gebruik van een ampèremeter?
menu
De ampèremeter moet in serie met de weerstand.
De stroom moet er door. Zijn weerstand is nul.
De voltmeter moet parallel aan de weerstand.
De stroom kan er niet door. Zijn weerstand is dus oneindig groot.

## Slide 15: Hoe maak je een schakeling?
1. Nummer eerst alle draden van de stroomkring. Begin met de +pool van de spanningsbron.
2
3
4
5
2. Nummer daarna de draden naar de voltmeter
3. Zet alle onderdelen op je tafel, net als in de tekening.
4. Breng de draden aan in de volgorde 1 t/m 5.
menu
1
A
V
Zo moet het worden.

## Slide 16: De wet van Ohm 1/2: De waarnemingen.
U (V) | I (A)
0,00 | 0,000
2,00 | 0,100
4,00 | 0,200
6,00 | 0,300
8,00 | 0,400
xx
20
20
20
20
xx
20
20
20
20
Als U 2x zo groot wordt, dan wordt I?
menu
In een schakeling zijn U en I gemeten (zie tabel en grafiek)
Als U 2x zo groot wordt, dan wordt I 2x zo groot.
Dat verband heet?
Dat verband heet evenredig.
De grafiek van I en U is?
De grafiek van I en U is een rechte lijn door de oorsprong.
De verhouding tussen U en I is?
De verhouding tussen U en I is constant!
De verhouding tussen U en I noemen we R (de weerstand).
= R
In kolom drie is de verhouding tussen U en I berekend.

## Slide 17: De wet van Ohm 2/2: De theorie.
menu
= R ofwel:
De wet van Ohm luidt:
U = I.R Binas Tabel 35D
U is de spanning in Volt (V)
I is de stroomsterkte in Ampere (A)
R is de weerstand in Ohm ()
[U] = [I].[R] →
[R] = [U]/[I] →
V/A
 =
Voorbeeld:
In een zaklamp loopt door 3,0 V lampje 0,040 A.
Bereken de weerstand.
Geg.: U = 3,0 V en I = 0,040 A
Gevr.: R
Opl.: U = I.R →
3,0 = 0.040 . R →
R = 3,0/0,04 = 75 
[U] betekent: de eenheid van U.

## Slide 18: Hoe ziet een weerstand er uit?
LDR: Light dependant resitor. De weerstand hangt af van de hoeveelheid licht die er op valt.
Led (light emitting diode) laat in één richting stroom door en geeft licht.
diode
led
koolweerstanden
menu
LDR
NTC
PTC
draadweerstand
De kleurcode geeft de weerstandswaarde aan.
diode: laat in één
richting stroom door.
NTC en PTC:
temperatuurafhankelijke weerstanden

## Slide 19: De weerstand van een draad: theorie 1/5.
A twee maal groter →
R twee maal kleiner!
R hangt af van:
1. De lengte ℓ (in m)
2. De doorsnede A (in m2)
3. De soortelijke weerstand ρ (in m)
ℓ
A
Binas tabel 35
Het verband tussen R en ℓ is
evenredig.
Het verband tussen R en A is
omgekeerd evenredig.
menu
→ R =
ℓ twee maal groter →
R twee maal groter!
Dus ℓ in de teller en A in de noemer!
=

## Slide 20: De weerstand van een draad 2/5: De eenheid van soortelijke weerstand ρ
De eenheid volgt uit de formule:
Vul de eenheid van elke grootheid in:
menu
R =
R =
=
=
=
De eenheid van ρ wordt weergegeven met [ρ].
De eenheid van soortelijke weerstand is dus

## Slide 21: De weerstand R van een draad 3/5: voorbeeld.
Bereken de weerstand van een koperdraad van
50,0 cm lang en een doorsnede van 1,0 mm2.
Geg:
ρ = 17.10-9 m (BINAS tabel 8)
A = 1,0 mm2 = 1,0.10-6 m2
Opl.:
ℓ = 50,0 cm = 50,0.10-2 m
Gevr:
R
menu
=
Gebruik SPA:
Systematische Probleem Aanpak
Welke formule(s) geven het verband weer tussen R, A, ρ en ℓ?
R =

## Slide 22: De weerstand van een draad 4/5: De regelbare weerstand.
Als je S verplaatst van links naar rechts dan neemt RAC toe van
Gebruik je de aansluitingen A en C dan is de weerstand
tussen A en C nu (ongeveer)
De weerstand van draad AB is gegeven (1000 ).
300 .
0 tot 1000 
menu
A
B
S
C
A en B zijn begin en einde van de draad.
S is het schuifcontact dat verbonden is met C.

## Slide 23: De weerstand van een draad 5/5: Afbeeldingen regelbare weerstand.
B
A
B
A
Als je S verschuift dan verandert ℓAS en dus RAS
A
B
B
A
S
S
S
A
B
S
S
Het schuifcontact S
S
A
B
Het schemateken
menu
Gebruikt bij o.a. een volumeregelaar.

## Slide 24: Weerstand en temperatuur: Drie typen weerstanden. 1/6
Ohms 0,05%/°C
NTC: R neemt AF als T stijgt (halfgeleiders: C, Si)
Ohms: R is onafhankelijk van T (Nichroom o.a.)
PTC: R neemt TOE als T stijgt (metalen)
PTC
NTC
Super-geleiding:
R = 0
Positieve
Temperatuur
Coëfficiënt
Negatieve
Temperatuur
Coëfficiënt
Ohms
menu

## Slide 25: Waarom neemt de weerstand toe bij metalen? 2/6
1b. Alle ionen zijn regelmatig gerangschikt (rooster).
2. Als er een stroom loopt verplaatsen de vrije elektronen zich tussen de ionen door.
1a. Een metaal bestaat uit ionen en vrije elektronen.
3. Deze elektronen botsen tegen de ionen.
4. Als de temperatuur stijgt gaan de ionen heftiger
trillen.
5. De vrije elektronen botsen vaker tegen de
ionen.
6. Het elektronentransport gaat moeilijker
7. Anders gezegd: De weerstand neemt toe.
menu

## Slide 26: Geleiding in een metaal (PTC). 3/6
-Ionen:
een kern en binnenste elktronen
Vrije elektronen
Baan van een vrij elektron
menu

## Slide 27: Waarom neemt de weerstand af bij halfgeleiders (NTC)? 4/6
2. Als de temperatuur stijgt gaan de elektronen
heftiger trillen
Een halfgeleider (Si, C, Ge) heeft bij 0 K geen vrije
elektronen.
3. Deze elektronen schieten van het Si (C) af
4. Er komen steeds meer vrije elektronen
5. Steeds meer elektronen nemen deel aan het
transport
6. Anders gezegd: De weerstand neemt af.
menu

## Slide 28: Geleiding in halfgeleider. 5/6
0 Kelvin (absolute nulpunt):
Geen vrije elektronen.
Geen geleiding.
Hogere temperatuur → elektronen schieten los. Meer vrije elektronen → betere geleiding.
menu

## Slide 29: I-U grafieken van PTC, NTC en Ohmse weerstand. 6/6
Hoe bepaal je uit de stroom – spanning grafiek met wat voor soort weerstand je te maken hebt?
PTC
Ohms
NTC
U (V) | I (A) | R ()
1,0 | 0,10 | 10
5,0 | 0,50 | 10
1,0 | 0,23 | 4,3
5,0 | 0,50 | 10
1,0 | 0,04 | 25
5,0 | 0,50 | 10
Meer stroom (dus draad heter) en R neemt af.
menu
Lees U en I af in de grafiek en bereken R met
R = U/I.
Meer stroom (dus draad heter) en R neemt toe.
Meer stroom (dus draad heter) en R constant.

## Slide 30: Overeenkomst CV en stroomkring.
CV-ketel
K1
K2
S1
S2
R1
R2
L1
L2
Pomp
Spanningsbron
0,55 A
0,50 A
? A
0,6 L/s
0,4 L/s
? L/s
0,2 L/s
0,05 A
menu
+

## Slide 31: Serieschakeling 1/4 de theorie.
1. De stroom is
Hoofdstroom Itot = I1 = I2 BINAS Tabel 35D
2. De bronspanning
Utot= U1 + U2 BINAS Tabel 35D
3. De totale weerstand Rtot:
Rtot = R1 + R2 BINAS Tabel 35D
overal hetzelfde.
wordt verdeeld.
menu
← Itot
→ I1
→ I2
U1
U2
Utot
+
-
R2
R1

## Slide 32: Serieschakeling voorbeeld 2/4.
Utot = 12 V
R1 = 40 
R2 = 80 
1a. Bereken de hoofdstroom.
1b. Bereken U1 en U2.
menu
Rtot = R1 + R2 =
40 + 80 =
Rtot = 120 
Pas de wet van Ohm toe op Rtot:
Utot = IRtot →
12 = I.120 →
I = 0,10 A
1a.
U1 = I.R1 =
Pas de wet van Ohm toe op R2:
U2 = IR2 =
0,10 . 80 =
8,0 V
1b.
Pas de wet van Ohm toe op R1:
0,10 . 40 =
4,0 V
120 
Controleer altijd even of het klopt dat Utot= U1 + U2:
12 = 4,0 + 8,0 !

## Slide 33: Serieschakeling 3/4. Het nachtlampje.
Van R1 weten we:
I1 =
Utot = 230 V
U1 =
2,0 V; 0,015 A
R1
U1 = 228 V
0,015 A
menu
Laat een 2,0 V; 0,015 A lampje branden op 230 V.
Dat kan niet zonder extra weerstand.
U1 = IR1 →
228 = 0,015. R1 →
R1 = 15,103 
230 – 2,0 =
0,015 A en
228 V

## Slide 34: Serieschakeling 4/4. De spanningsdeler.
Utot = 10 V
0,010 . 600 = 6,0 V
0,010 . 400 = 4,0 V
Als je S van A naar B verplaatst neemt U1 toe van
0,0 tot 10 V.
Rtot =1000 
R1 =600 
R2 = 400 
V
U1 =
IR1 =
A
B
S
menu
U2 =
IR2 =
Samen 10 V natuurlijk.
10/1000 = 0,010 A
Hoeveel wijst de voltmeter aan?
U1 = 6,0 V.
Zet je parallel aan R1 een 6 V lampje, wat gebeurt dan met Rtot, Itot, U2 en U1?
Rtot wordt kleiner dus Itot wordt groter.
U2 = Itot.R2 wordt groter en U1 = Utot – U2 wordt kleiner.
Het lampje brandt zwak.
Utot = Itot . Rtot →
Itot = Utot/Rtot =

## Slide 35: Parallelschakeling1/2: de theorie.
1. De spanning over beide weerstand
is even groot:
= U1 = U2 = . . .
2. De totale stroom wordt verdeeld:
3. Voor het geleidingsvermogen geldt:
menu
= I1 + I2 + . . .
= G1 + G2 + . . .
G
Uit beide formules volgt:
R2
R1
→I2
Itot ↓
→ I1
U2
U1
Utot
eenheid:
= S (Siemens)

## Slide 36: Parallelschakeling 2/2: een voorbeeld.
Bereken de spanning U en het geleidingsvermogen van de keten.
Om de wet van Ohm toe te passen
heb je stroomsterkte en weerstand
nodig.
Deze ken je voor R1:
U1 = I1R1 =
menu
Rtot =
Gtot =
De gegevens staan in de figuur.
I1 =
0,0060 . 2000 =
12 V
R2
10 mA
R1 =2000 
U
→ 4,0 mA
1200  =
8,3.10-5 Siemens
1,2 k 
10 – 4,0 = 6,0 mA = 0,0060 A en R1 = 2000 :

## Slide 37: Gemengde schakeling 1/2: een voorbeeld.
Of: I2 = U2/R2 = 12/60 = 0,20 A
1. Bereken de hoofdstroom.
2. Bereken de stroom in
elke weerstand.
+
-
R1 = 30 
R2 = 60 
Ub = 36 V
R3 = 40 
menu
Bereken eerst Rtot van R1 en R2:
R1,2 = 20 
Rtot = 20 + 40 = 60 
Itot =
U3 = I.R3 =
0,60 . 40 = 24 V →
U1 =
36 – 24 = 12 V
I1 =
→
=
20  en 40  staan in serie →
20 
Of: Itot wordt verdeeld.
R1 is 2x kleiner dan R2 dus I1 is 2x groter dan I2 .
I1 = 2/3 . Itot = 2/3 . 0,60 = 0,20 A.
I2 = 1/3.Itot = 1/3.0,60 = 0,20 A.

## Slide 38: Gemengde schakeling 2/2: een voorbeeld.. Twee 6,0 V fietslampjes op 11,5 V aansluiten.
Bereken de serieweerstand R3.
Itot =
R3 =
6,0 V; 0,50 A
6,0 V; 0,050 A
U = 11,5 V
0,50 + 0,050
= 0,55 A
U3 =
11,5 – 6,0 =
5,5 V
0,55 A
5,5 V
menu
U3 = I.R3 →
R3 =
5,5 = 0,55.R3 →
10 
10 
De lampjes staan parallel dus:

## Slide 39: De stroomwet van Kirchhoff 1/2: Theorie.
I1 = I2 + I3
I1 = - I2 - I3 ofwel
I1 + I2 + I3 = 0 kortweg:
K
I3
I1
I2
Immers de lading kan zich in K niet ophopen.
Ii = 0 BINAS Tabel 35D
Er loopt net zo veel stroom naar een
knooppunt K toe als er van weg loopt.
Kirchhoff bedacht:
De stroom naar een knooppunt toe reken ik +, van een knooppunt weg - :
Voorbeeld:
Bereken I2, gebruik de stroomwet van Kirchhoff.
I1 + I2 + I3 = 0.
+ 3 + I2 - 2 = 0.
I2 = - 1 A, dus van het knooppunt K weg.
I1 = 3 A
I3 = 2 A
I2
K
Bij deze wet wordt de al bekende kennis over stromen op een ander wijze genoteerd.
I3 = - 2 A want I3 loopt van knooppunt K weg
Deze stof is alleen voor vwo.
menu

## Slide 40: De stroomwet van Kirchhoff 1/2: Een voorbeeld.
I naar een knooppunt toe, dan +,
van een knooppunt weg, dan -.
I3 + I5 + I7 = 0 →
Ii = 0 →
Bereken de stroomsterkte in elke draad (1 t/m 6) met de stroomwet van Kirchhoff.
In elk knooppunt komen drie draden
samen.
Zoek een knooppunt waar twee
stroomwaarden bekend zijn.
Dat is in bijvoorbeeld in K2.
97 +1+ I3 = 0 →
I3 = - 98 mA
Kijk nu bijvoorbeeld bij K4.
I4 -4 -1 = 0 →
I4 = 5 mA
Kijk nu bij K1:
I1 -97 -5 = 0 →
I1 = 102 mA
Kijk nu bij K3:
+98 +4 +I7 = 0 →
I 7 = -102 mA
2
5
4
3
6
97 mA
1 mA
4 mA
K1
K2
K3
K4
1
7
I2 + I6 + I3 = 0 →
I4 + I5 + I6 = 0 →
I1 + I2 + I4 = 0 →
Deze stof is alleen voor vwo.
menu

## Slide 41: De spanningswet van Kirchhoff 1/ 2: Theorie.
U1 = - 4,0 V want in een weerstand neemt de spanning af.
Ui = 0 BINAS Tabel 35D
Als je in een stroomkring de stroom
volgt is het totale spanningsverschil 0.
In de richting van de stroom neemt de
spanning in een weerstand af (B en C).
In een spanningsbron van – naar + neemt de spanning toe (A).
Voorbeeld:
Bereken U2, gebruik de spanningswet van Kirchhoff.
U1 + U2 + Utot = 0.
-4,0 + U2 +12 = 0.
U2 = - 8,0 V, dus een afname in de richting van de stroom..
Utot = 12 V
U1 = 4,0 V
U2
Utot
U1
U2
A
B
C
Bij deze wet wordt de al bekende kennis over spanningen in een stroomkring op een ander wijze genoteerd.
Utot = + 12 V want in de spanningsbron ga je hier van – naar +.
Deze stof is alleen voor vwo.
menu

## Slide 42: De spanningswet van Kirchhoff 2/2: Een voorbeeld.
N.B:
UPQ = UA + U1 = 1,2 - 0,40.0,10 = 1,16 V
En ook:
UPQ = U2 + UB = 0,4.0,40 + 1,0 = 1,16V
Ui = 0
Als je twee verschillende oplaadbare batterijen A en B in een zaklamp doet wordt A opgeladen door B. Zie de schakeling.
S wordt nu gesloten waardoor batterij A meer stroom gaat leveren. Beredeneer wat er bebeurt met de stroom naar batterij B.
Bereken de stroomsterkte met de spanningswet van Kirchhoff.
Opl.:
Teken de stroomrichting en doorloop
de stroomkring in die richting.
Begin bij punt P (bijvoorbeeld).
+ 1,2 – I . 0,10 – I . 0,40 – 1,0 = 0 →
+ 0,2 – I . 0,50 = 0 →
I = 0,40 A
+ UA + U1 + U2 + UB = 0 →
UB negatief: In B van + naar - dus de spanning neem af.
U2 negatief: In R2 met de stroomrichting mee.
I1 groter → U1
UPQ kleiner → U2 =
= U2 /R2 = kleiner.
U1 negatief: In R1 met de stroomrichting mee.
UA positief: In A van - naar + dus de spanning neemt toe.
R1 = 0,10 
R2 = 0,40 
UA = 1,2 V
UB = 1,0 V
Q
P
S
U = I.R toegepast.
= UA – U1 kleiner.
UPQ – UB kleiner → I2
= I1.R1 groter → UPQ
Deze stof is alleen voor vwo.
menu

## Slide 43: Energie en vermogen 1/3.
P is vermogen in
I is stroomsterkte in
E = P.t BINAS tabel 35
P = U.I BINAS tabel 35
U is spanning in
Vul je in: P in kW en t in h dan is E in
Vul je in: P in W = J/s en t in s dan is E in
W (Watt)
V
A
kWh
J/s.s = J
menu
[E] = [P].[t] →
J = W.s →
W = J/s = Js-1
E is energie in
t is tijd in
P is vermogen in
J (Joule)
W
s

## Slide 44: Energie en vermogen 2/3: Hoe lang gaat een batterij mee?
Geg.:
Na hoeveel uur is de batterij leeg.
Opl.:
Een lampje van 0,5 W is aangesloten op een AA batterij met een energie van 23 kJ
23.103 = 0,5 . t →
t = 46.103 s =
P = 0,50 W,
Gevr.:
t
E = P.t
E = 23 kJ
46.103 /3600 = 12,3 = 12 h
menu
Een AA batterij kost € 1,00. 1 kWh uit het stopcontact kost € 0,25.
Hoeveel kost 1 kWh uit deze batterij?
0,50.10-3 (kW). 12,3(h) =
E = P.t =
6,15.10-3 kWh.
6,15.10-3 kWh kost € 1,00 → 1 kWh kost
€1,00/ 6,15.10-3 kWh =
€162,00
1 kWh kost
Dat is 162/0,25 = 648 keer zo duur!

## Slide 45: Energie en vermogen 3/3. Energiekosten.
Geg.:
Bereken de energie en de kosten in €
Opl.:
Een kachel van 500 W staat 10 h aan en 1 kWh
kost € 0,21.
Kosten:
0,500 kW . 10 h =
5,0 kWh
5,0 . 0,21 =
€ 1,05
P = 500 W,
Gevr.:
E
E = P.t =
t = 10 h
menu

## Slide 46: Energie en vermogen 3/3. De capaciteit van een batterij.
Bereken hoe lang de batterij mee gaat.
Opl.:
Op een 1,5 V batterij staat 2500 mAh. Je sluit een lampje aan zodat er 20 mA loopt.
125 h =
1 h lang kan hij 2500 mA leveren.
2500/20 h =
2500 mAh betekent:
menu
dus 20 mA kan hij leveren gedurende:
6,0 dagen

## Slide 47: De huisinstallatie 1/11: Moderne meterkast.
HOOFDSCHAKELAAR ALS1 ALS2
Digilale
kWh-METER
G1 G2 G2 G4 G5
G6 G7 G8 G9
1. De digitale kWh-meter.
2. De hoofdschakelaar
3. Twee aardlekschakelaars: ALS1 en ALS2
4. Achter ALS1 vijf groepzekeringen G1 t/m G5
Achter ALS2 vier groepzekeringen G6 t/m G9
Twee aardlekschakelaars is verplicht:
als er één uitvalt zit je niet helemaal
zonder stroom.
Om dezelfde reden mag in één vertrek niet alles
op één groep aangesloten zijn.
menu

## Slide 48: De huisinstallatie 2/11: Oude meterkast (model).
1
2
3a
3b
4
7b
7a
5
6a
1. Hoofdzekering (50 A)
2. kWh meter
3a. aardlekschakelaar
3b. (blauwe) testschakelaar
4. groeps-zekeringen (16 A)
5. groeps-schakelaars
6a. stopcontact (niet geaard)
6b
6b. Blauwe en bruine aders
7a. geaard stopcontact
7b. Bruine (fase), blauwe (nul), en
geel-groene (aarde) draden
menu

## Slide 49: De huisinstallatie 3/11: Zekeringen.
verklikker
verklikker
10 A
glaszekering (in apparaten)
auto-zekering
16 A smeltveiligheid
meld-draad
doorsnede
smeltdraad
Automatische zekering
menu

## Slide 50: De huisinstallatie 4/11: Stekkers en snoeren.
Stekker met randaarde
Stekker zonder randaarde
fase (bruin)
fase (bruin)
nul (blauw
nul (blauw)
aarde (geel/groen)
menu

## Slide 51: De huisinstallatie 5/11: De onderdelen.
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering 25 A
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Aardleiding
Nul
Fase
menu
De aardpen moet soms wel 10 m de grond in!
Aard-pen
Wasmachine
M
Grondkabel
Transformator huisje
Energiecentrale
3 x 16 A = 48 A.
Je mag dus niet alle groepen tegelijkertijd maximaal belasten want dan gaat de hoofdzekering reageren!
Wikipedia

## Slide 52: De huisinstallatie 6/11: Overbelasting
menu
Aard-pen
3 x16 A
zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
Strijkbout 2000 W, stofzuiger 800 W, magnetronoven 1800 W.
Ptot = 4600 W, U = 230 V
→ I = P/U = 4600/230 = 20,0 A.
Overbelasting! I > 16 A.
Zekering slaat af (“OFF”).

## Slide 53: De huisinstallatie 7/11: Kortsluiting.
Aard-pen
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
menu
Zekering is afgeslagen (“OFF”).
Door beschadigde isolatie is contact ontstaan tussen fase en nul.
Er is geen weerstand in de stroomkring.
De stroomsterkte wordt supergroot. De zekering slaat af.

## Slide 54: De huisinstallatie 8/11: De aardlekschakelaar.
Aard-pen
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
menu
Door beschadigde isolatie is contact ontstaan tussen de fase en de metalen bureaulamp.
Nul aan aard-pen
Door de fasedraad in de aardlekschakelaar loopt nu meer stroom dan in de nulleiding. Binnen 0,1 s slaat de aardlekschakelaar af.
Aardlek is afgeslagen (“OFF”).
De weerstand van een mens is ongeveer 1000 . I = U/R = 230/1000 = 230 mA. Zonder aardlekschakelaar is dat een dodelijke stroom.

## Slide 55: De huisinstallatie 9/11: De aardleiding.
Aard-pen
3 x 16 A zekeringen
Hoofdzekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
Nul
Fase
Aardleiding
Wasmachine
M
Nul aan aard-pen
menu
De zekering is afgeslagen (“OFF”).
Er is geen weerstand in de stroomkring.
De stroomsterkte wordt supergroot. De zekering slaat af.
Er zou 230 V op de wasmachine staat als deze niet geaard was!.
Door beschadigde isolatie is contact ontstaan tussen de fase en de wasmachinewand.
Door het metalen omhulsel.

## Slide 56: De huisinstallatie 10/11: de aardlekschakelaar
4
AC-1: Voelbaar.
Géén schrikreactie.
AC-2: Géén schadelijke effecten.
AC-3: Spiercontracties, ademhalingsmoeilijkheden, geen orgaanschade. Onbeweeglijkheid.
Loslaatdrempel 10 mA. Je kunt je hand kan niet meer openen door verkramping.
30 mA aardlek
Bij lekstroom boven de 30 mA gaat aardlekschakelaar binnen 100 ms werken.
Effecten op het menselijk lichaam bij een wisselstroom van de
linkerhand naar beide voeten (15 tot 100 Hz).
Veiligheidsnorm NEN-IEC 60479-1
AC-4: Hartstilstand, geen ademhaling, orgaanschade, brandwonden.

## Slide 57: De huisinstallatie 11/11: De aardlekschakelaar.
AC-1: Mogelijk voel je de stroom maar dan schrik je niet.
AC-2:Je voelt de stroom maar deze heeft geen schadelijke fysiologische effecten.
AC-3: Sterke spiercontracties, ademhalingsmoeilijkheden, tijdelijke verstoring van de hartfunctie, geen orgaanschade, mogelijk immobilisatie.
AC-4: Sterke fysiologische effecten zoals hartstilstand, stilstand ademhaling, orgaanschade en brandwonden.
AC-4.1: 5% kans op hartfibrillatie.
AC-4.2: 50% kans op hartfibrillatie.
AC-4.3: meer dan 50% kans op hartfibrillatie.
Volgens Veiligheidsnorm NEN-IEC 60479-1
menu

## Slide 58: Driefasenstroom (krachtstroom) 1/4.
bruin (L1)
zwart (L2)
grijs (L3)
blauw (nul)
groen/geel (aarde)
menu
Bron: Wikipedia
In de centrale staan a.h.w. drie generatoren die elk een wisselspanning van 230 V opwekken.
Een kabel brengt de drie fasen (L1, L2 en L3) naar de woonwijk.
Bij een driefasen aansluiting wordt de meter aangepast en zijn er stekkers en stopcontacten met vijf pinnen.
L1 L2 L3
nul
L1 (bruin)
aarde
L2 (zwart)
L3 (grijs)

## Slide 59: Driefasenstroom (krachtstroom) 2/4.
menu
Het maximale vermogen is dan P= U.I = 230 . 75 = 17,5 kW
Een elektrisch fornuis (inductieplaten en oven) is maximaal 12 kW (als alles aanstaat).
Als je een driefasen aansluiting hebt kun je van elke fase 25 A betrekken.
Als je een eenfase aansluiting hebt is de
maximale stroomsterkte 25 A.
Met een driefasen aansluiting heb je dus voldoende vermogen.
(Niet alle onderdelen zullen tegelijkertijd vol in bedrijf zijn)
Het maximale vermogen bij een eenfase
aansluiting:
Het maximale vermogen is dan P= U.I = 230 . 25 = 5,8 kW
Het maximale vermogen bij een driefasen aansluiting:
Het vermogen van een elektrisch fornuis:
Je beschikt over 3x zoveel vermogen.

## Slide 60: Driefasenstroom (krachtstroom) 3/4.
menu
Bron: Wikipedia
Als elke fase even zwaar belast worden, loopt er evenveel stroom door elk van de drie fasedraden.
Chart: t in s
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 9.0000000000000011E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.3000000000000001E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.8000000000000002E-2 | 1.9E-2 | 0.02 | 2.1000000000000001E-2 | 2.1999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 2.4E-2 | 2.5000000000000001E-2 | 2.6000000000000002E-2 | 2.7E-2 | 2.8000000000000001E-2 | 2.9000000000000001E-2 | 0.03 | 3.1E-2 | 3.2000000000000001E-2 | 3.3000000000000002E-2 | 3.4000000000000002E-2 | 3.5000000000000003E-2 | 3.6000000000000004E-2 | 3.6999999999999998E-2 | 3.7999999999999999E-2 | 3.9E-2 | 0.04
I1 | 0 | 4.3702 | 8.3125 | 11.4412 | 13.45 | 14.1421 | 13.45 | 11.4412 | 8.3125 | 4.3702 | 1.7326e-15 | -4.3702 | -8.3125 | -11.4412 | -13.45 | -14.1421 | -13.45 | -11.4412 | -8.3125 | -4.3702 | -3.4652e-15 | 4.3702 | 8.3125 | 11.4412 | 13.45 | 14.1421 | 13.45 | 11.4412 | 8.3125 | 4.3702 | 5.1979e-15 | -4.3702 | -8.3125 | -11.4412 | -13.45 | -14.1421 | -13.45 | -11.4412 | -8.3125 | -4.3702 | -6.9305e-15
I2 | -12.2474 | -13.8331 | -14.0647 | -12.9195 | -10.5097 | -7.0711 | -2.9403 | 1.4783 | 5.7521 | 9.4629 | 12.2474 | 13.8331 | 14.0647 | 12.9195 | 10.5097 | 7.0711 | 2.9403 | -1.4783 | -5.7521 | -9.4629 | -12.2474 | -13.8331 | -14.0647 | -12.9195 | -10.5097 | -7.0711 | -2.9403 | 1.4783 | 5.7521 | 9.4629 | 12.2474 | 13.8331 | 14.0647 | 12.9195 | 10.5097 | 7.0711 | 2.9403 | -1.4783 | -5.7521 | -9.4629 | -12.2474
I3 | 12.2474 | 9.4629 | 5.7521 | 1.4783 | -2.9403 | -7.0711 | -10.5097 | -12.9195 | -14.0647 | -13.8331 | -12.2474 | -9.4629 | -5.7521 | -1.4783 | 2.9403 | 7.0711 | 10.5097 | 12.9195 | 14.0647 | 13.8331 | 12.2474 | 9.4629 | 5.7521 | 1.4783 | -2.9403 | -7.0711 | -10.5097 | -12.9195 | -14.0647 | -13.8331 | -12.2474 | -9.4629 | -5.7521 | -1.4783 | 2.9403 | 7.0711 | 10.5097 | 12.9195 | 14.0647 | 13.8331 | 12.2474
Hoeveel stroom loopt er door de nuldraad?
Kijk bijvoorbeeld op t = 0,005 s:
I1 = -7 kA, I2 = -7 kA en I3 = 14 kA.
Dat is samen 0 kA!
Dat is samen 0 kA! Er loopt dus géén stroom door de nulleiding.
In deze leiding ontstaat dus geen warmteverlies.

## Slide 61: Driefasenstroom (krachtstroom) 4/4.
menu
Met krachtstroom beschik je dus over een hogere spanning.
Aansluiting op fase en nul.
Aansluiting op twee fasen.
Chart: t in s
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 9.0000000000000011E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.3000000000000001E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.8000000000000002E-2 | 1.9E-2 | 0.02 | 2.1000000000000001E-2 | 2.1999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 2.4E-2 | 2.5000000000000001E-2 | 2.6000000000000002E-2 | 2.7E-2 | 2.8000000000000001E-2 | 2.9000000000000001E-2 | 0.03 | 3.1E-2 | 3.2000000000000001E-2 | 3.3000000000000002E-2 | 3.4000000000000002E-2 | 3.5000000000000003E-2 | 3.6000000000000004E-2 | 3.6999999999999998E-2 | 3.7999999999999999E-2 | 3.9E-2 | 0.04
U1 | 0 | 100.5137 | 191.1884 | 263.1482 | 309.3493 | 325.2691 | 309.3493 | 263.1482 | 191.1884 | 100.5137 | 3.985e-14 | -100.5137 | -191.1884 | -263.1482 | -309.3493 | -325.2691 | -309.3493 | -263.1482 | -191.1884 | -100.5137 | -7.9701e-14 | 100.5137 | 191.1884 | 263.1482 | 309.3493 | 325.2691 | 309.3493 | 263.1482 | 191.1884 | 100.5137 | 1.1955e-13 | -100.5137 | -191.1884 | -263.1482 | -309.3493 | -325.2691 | -309.3493 | -263.1482 | -191.1884 | -100.5137 | -1.594e-13
U2 | -281.6913 | -318.1612 | -323.4873 | -297.1481 | -241.7221 | -162.6346 | -67.6273 | 33.9999 | 132.2989 | 217.6475 | 281.6913 | 318.1612 | 323.4873 | 297.1481 | 241.7221 | 162.6346 | 67.6273 | -33.9999 | -132.2989 | -217.6475 | -281.6913 | -318.1612 | -323.4873 | -297.1481 | -241.7221 | -162.6346 | -67.6273 | 33.9999 | 132.2989 | 217.6475 | 281.6913 | 318.1612 | 323.4873 | 297.1481 | 241.7221 | 162.6346 | 67.6273 | -33.9999 | -132.2989 | -217.6475 | -281.6913
U3 | 281.6913 | 217.6475 | 132.2989 | 33.9999 | -67.6273 | -162.6346 | -241.7221 | -297.1481 | -323.4873 | -318.1612 | -281.6913 | -217.6475 | -132.2989 | -33.9999 | 67.6273 | 162.6346 | 241.7221 | 297.1481 | 323.4873 | 318.1612 | 281.6913 | 217.6475 | 132.2989 | 33.9999 | -67.6273 | -162.6346 | -241.7221 | -297.1481 | -323.4873 | -318.1612 | -281.6913 | -217.6475 | -132.2989 | -33.9999 | 67.6273 | 162.6346 | 241.7221 | 297.1481 | 323.4873 | 318.1612 | 281.6913
Chart: t in s
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 9.0000000000000011E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.3000000000000001E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.8000000000000002E-2 | 1.9E-2 | 0.02 | 2.1000000000000001E-2 | 2.1999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 2.4E-2 | 2.5000000000000001E-2 | 2.6000000000000002E-2 | 2.7E-2 | 2.8000000000000001E-2 | 2.9000000000000001E-2 | 0.03 | 3.1E-2 | 3.2000000000000001E-2 | 3.3000000000000002E-2 | 3.4000000000000002E-2 | 3.5000000000000003E-2 | 3.6000000000000004E-2 | 3.6999999999999998E-2 | 3.7999999999999999E-2 | 3.9E-2 | 0.04
U1-U2 | 281.6913 | 418.6749 | 514.6757 | 560.2964 | 551.0714 | 487.9037 | 376.9766 | 229.1484 | 58.8895 | -117.1338 | -281.6913 | -418.6749 | -514.6757 | -560.2964 | -551.0714 | -487.9037 | -376.9766 | -229.1484 | -58.8895 | 117.1338 | 281.6913 | 418.6749 | 514.6757 | 560.2964 | 551.0714 | 487.9037 | 376.9766 | 229.1484 | 58.8895 | -117.1338 | -281.6913 | -418.6749 | -514.6757 | -560.2964 | -551.0714 | -487.9037 | -376.9766 | -229.1484 | -58.8895 | 117.1338 | 281.6913
U1-U3 | 281.6913 | 117.1338 | -58.8895 | -229.1484 | -376.9766 | -487.9037 | -551.0714 | -560.2964 | -514.6757 | -418.6749 | -281.6913 | -117.1338 | 58.8895 | 229.1484 | 376.9766 | 487.9037 | 551.0714 | 560.2964 | 514.6757 | 418.6749 | 281.6913 | 117.1338 | -58.8895 | -229.1484 | -376.9766 | -487.9037 | -551.0714 | -560.2964 | -514.6757 | -418.6749 | -281.6913 | -117.1338 | 58.8895 | 229.1484 | 376.9766 | 487.9037 | 551.0714 | 560.2964 | 514.6757 | 418.6749 | 281.6913
U2-U3 | -563.3826 | -535.8087 | -455.7861 | -331.148 | -174.0948 | 0 | 174.0948 | 331.148 | 455.7861 | 535.8087 | 563.3826 | 535.8087 | 455.7861 | 331.148 | 174.0948 | 0 | -174.0948 | -331.148 | -455.7861 | -535.8087 | -563.3826 | -535.8087 | -455.7861 | -331.148 | -174.0948 | 3.979e-13 | 174.0948 | 331.148 | 455.7861 | 535.8087 | 563.3826 | 535.8087 | 455.7861 | 331.148 | 174.0948 | -1.08e-12 | -174.0948 | -331.148 | -455.7861 | -535.8087 | -563.3826
De maximale spanning is
325 V, dat is (230 Veff)
De maximale spanning is
563 V, dat is (398 Veff)

## Slide 62: De snelheid van elektronen 1/2.
1. s = v.t ofwel L = v.t
A
L
v
2. Volume draad V = A.L = A.v.t
3. Massa m = ρ.V = ρ.A.v.t
4. Aantal mol koper = m/M = ρ.A.v.t/M
5. Aantal koperatomen = N.ρ.A.v.t/M
6. Elk koperatoom heeft twee vrije elektronen met elk een lading e:
Q = 2.e. N.ρ.A.v.t/M
7. I = Q/t = 2.e. N.ρ.A.v/M
8. Uit 7 volgt v = I.M/(2.e. N.ρ.A)
M = molaire massa
ρ = dichtheid
N = getal van Avogadro
menu

## Slide 63: Snelheid van elektronen (in een stofzuigersnoer) 2/2.
Vul in:
I = 3 A
M = 65,5.10-3 kg/mol van koper e = 1,6.10-19 C N = 6,0.1023 at/mol ρ = 9.103 kg/m3 van koper
A = 0,75.10-6 m2 (diameter = 0,5 mm)
v = I.M/(2.e. N.ρ.A)
Resultaat:
v = 15,2.10-5 m/s = 0,152 mm/s = 0,55 m/h
20 keer langzamer dan een slak!
(Max. 3 mm/s)
menu
Dat is normaal apparaatsnoer.

## Slide 64: Formules BINAS Tabel 35D
soortelijke weerstand = A=doorsnede
menu
Stroomsterkte I = A = C/s
Wet van Ohm U = IR V = A.
I = GU A = S.V S = Siemens
Geleidbaarheid G = S =
stroomsterkte =
spanning + + ….
Vermogen elektrische stroom P=UI W = V.A W = Watt = J/s
energie E=Pt J = W.s of kWh = kW.h
stroomsterkte +
spanning = = ….
weerstand en geleiding + + ….

## Slide 65: Einde
menu