## Slide 1: Evenwichten
Het zwaartepunt
Werklijn en arm van een kracht
Hefboomwet
De kracht in draaipunt
Katrollen
Hefbomen in de praktijk (foto’s)
Samenvatting
Einde
agtijmensen.nl 03072021

## Slide 2: Het zwaartepunt 1/4: Symmetrie-assen.
Z vind je met behulp van (spiegel)-symmetrie.
Z
menu
Let op!
Deze lijn is geen symmetrieas.
Z
Let op!
Z kan ook buiten het voorwerp liggen.
Fz
Fz
De zwaartekracht grijpt aan in het zwaartepunt Z.
Eigenlijk grijpt de zwaartekracht aan op elk molekuul van een voorwerp.
We doen of de zwaartekracht aangrijpt in één punt, het zwaartepunt Z.

## Slide 3: Het zwaartepunt 2/4: Zwaartelijnen.
Een zwaartelijn vanuit het hoekpunt van een driehoek
gaat door het midden van de tegenoverliggende zijde.
Z
menu
A
C
B
V
V
O
O
B’
l
C’
l
A’
l
Je hebt maar twee zwaartelijnen nodig om Z te vinden.

## Slide 4: Het zwaartepunt 3/4: Ophangen.
B
A
B
A
B
Je hangt een voorwerp op in punt A en daarna in punt B.
Z ligt op de vertikale lijn door ophangpunt A.
menu
Z
Z ligt ook op de vertikale lijn door B.
Dus Z ligt op het snijpunt van beide lijnen.

## Slide 5: Het zwaartepunt 4/4: Ondersteunen.
Bij ondersteunen ligt het zwaartepunt boven het
steunpunt.
menu
Z ligt boven het steunpunt en op de (horizontale)
symmetrieas.
Z
symmetrieas

## Slide 6: De werklijn en de arm van een kracht.
F
O
werklijn
menu
De kracht-vector is de drager van de werklijn.
De arm r is de loodrechte afstand van draaipunt O tot
de werklijn.
arm r
De werklijn van een kracht valt samen met de
kracht-vector.

## Slide 7: De hefboomwet: experimenteel 1/7.
0 4 8 12 16 20 cm
20 16 12 8 4
menu
Dat kan als de kleine kracht een grote arm heeft:
F1 is 3x zo groot als F2 en r1 is 3x zo klein als r2.
Je ziet dat een kleine kracht (1,0 N) een grote kracht
(3,0 N) kan opheffen.
F1 = 3,0 N
F2 = 1,0 N
r2 = 18 cm
r1 = 6 cm
De hefboom is in evenwicht gebracht.
3,0 . 6 = 1,0 .18 , in het algemeen:
F1.r1 = F2.r2

## Slide 8: Bij evenwicht geldt de hefboomwet:
𝑙 is de werklijn (de drager) van F.
𝑙1
𝑙2
F1r1 = F2r2 BINAS Tabel 35A7
De hefboomwet 2/7: theorie
r is de arm in m.
De arm is de loodrechte afstand van werklijn 𝑙 tot draaipunt O.
F is de kracht in N.
Bij evenwicht geldt ook:
Fres = 0
menu
Alle vertikale krachten heffen elkaar op: F1 + F2 = F3.
Ofwel:
Alle horizontale krachten heffen elkaar op.
O
•
r1
r2
F1
F2
F3
In deze figuur zijn geen horizontale krachten.

## Slide 9: F.r noemen we het (kracht)moment:
Bij evenwicht geldt:
We kiezen een positieve en negatieve draairichting, zie figuur.
De hefboomwet 3/7: (Kracht)moment, theorie
r is de arm in m
M is het (kracht)moment in Nm
M = F.r
• Bij evenwicht is Fres = 0 →
menu
F1r1 = F2r2
• M3 = 0 want r3 = 0 (F3 grijpt aan in het draaipunt).
O
•
F1 = 80 N
F2 = 20 N
r1 = 1,5 m
r2 = 6,0 m
F is de kracht in N
of Mlinksom = Mrechtsom
F3
O is het draaipunt.
M1 zou de mast linksom draaien →
M2 zou de mast rechtsom draaien →
M2 = - 20.6,0 = - 1,2.102 Nm
→ M1 + M2 = 0 of M = 0
F3 = 60 N
Zoals ook in de wiskunde
een hoek linksom positief
wordt gerekend en rechtsom
negatief.
 = + 60°
= - 45°
+
-
Door een kracht gaat een voorwerp voortbewegen (transleren). Door een moment gaat een voorwerp draaien (roteren).
M1 = + 80.1,5 = + 1,2.102 Nm
Waarom is het woord “moment” gekozen? Het komt van het Latijnse moménium en betekent beweegkracht.

## Slide 10: De hefboomwet 4/7: Voorbeeld.
Een balk van 5,0 m en 1000 N is in evenwicht.
O
F1
5,0 m
4,0 m
3,0 m
1. Teken de werklijnen en de armen.
2. r1 = 4,0 m
= 1000 N
2,0 m
4. Fz = 1000 N
Bereken F1
Opl:
F1r1 = Fzrz →
5. Hefboomwet toepassen:
F1. 4,0 = 1000. 2,0 →
F1 = 500 = 5,0.102 N
4,0/2 =
rz
r1
menu
werklijn l1
werklijn l2
Fz
Z
rz =

## Slide 11: De hefboomwet 5/7: Kracht in het draaipunt.
Fres = 0
= 1000 N
Bereken de kracht in het draaipunt : Fn
Opl:
Fn + F1 = Fz
totale kracht omhoog = totale kracht omlaag
F1 + 500 = 1000 →
F1 = 500 = 5,0.102 N
O
F1= 500 N
Fz
Z
5,0 m
4,0 m
3,0 m
menu
Fn
Horizontale krachten zijn er niet.
Daarvoor geldt dus ook dat Fres = 0.

## Slide 12: De hefboomwet 6/7: Kracht in het draaipunt.
O
F1
Fz
Z
37°
r2
r1= 5,0 m
•Teken de werklijnen en de armen.
OZ = 5,0/2 = 2,5 m
• r1 = 5,0 m
• r2 berekenen:
= 2,00 m
= 1000 N
2,00 m
• Fz = 1000 N
menu
Een balk van 5,0 m en 1000 N is in evenwicht.
Bereken F1
Opl:
F1r1 = F2r2 →
• Hefboomwet toepassen:
F1. 5,0 = 1000 . 2,00 →
F1 = 399 = 4,0.102 N
r2 = 2,5.cos37° =

## Slide 13: De hefboomwet 7/7: Kracht in het draaipunt.
Bereken de krachten in O: Fw en Fn.
F1x = 399.sin37° = 240 N
F1 ontbinden:
37°
= 399 N
O
= 1000 N
Fz
Z
F1
37°
Fn
Fw
Fw = F1x →
F1y = 399.cos37° = 319 N
F1y + Fn = Fz
319 + Fn = 1000
Fn = 681 = 6,8.102 N
= 2,4.102 N
F1y
F1x
=240 N
=319 N
menu
Totale kracht omhoog (F1y+Fn) = totale kracht omlaag (Fz)
Z-hoeken
53°
37°
= 6,8.102 N
Totale kracht naar rechts (Fw) = totale kracht naar links (F1x)
Fw = 240 = 2,4.102 N
want sin37° = F1x/241
want cos37° = F1y/241

## Slide 14: De vaste katrol: Theorie
Pas de hefboomwet toe:
F2
r1
r2
F1r1 = F2r2
F1= F2
Conclusie:
Je kunt wel door naar beneden te trekken een kracht omhoog uitoefenen.
Als je schuin trekt blijft r1 = r2 dus F1 blijft gelijk aan F2.
r1 = r2 →
F1
menu
Hijsen met een vaste katrol kost evenveel kracht als optillen.
Bij een vaste katrol blijft de as op zijn plaats.
r1
F1
F2
r2

## Slide 15: De losse katrol: Theorie.
F3 = 600 N
Bij een losse katrol verplaatst de katrol zich samen met de last.
F2
F1
r1
r2
Pas de hefboomwet toe:
F1r1 = F2r2
F1 = F2
r1 = r2 = R→
De vertikale krachten heffen elkaar op:
F1+ F2 = F3 →
F1+ F2 = 600 →
F1 = F2 = 300 N
Conclusie:
Bij een losse katrol is de hijskracht twee maal kleiner dan de last.
menu
Als de last 1 m omhoog moet, moet je wel 2 m touw ophalen.
Je kunt F2 ook berekenen door A als draaipunt te nemen.
De straal van de katrol is R:
F3.R = F2.2R →
600.R = F2.2R → F2 = 300 N
A
•

## Slide 16: De katrol: combinatie van los en vast 1/2.
F = 600 N
menu
De last van 600 N hangt nu aan 6 koorden. Dus elk koord draagt 100 N.
100 N
Je hoeft nu maar met 100 N te trekken om 600 N omhoog te krijgen.

## Slide 17: De katrol: combinatie van los en vast 2/2.
F = 600 N
menu
menu
De last (en de drie katrollen) hangen aan 6 touwen.
100 N
De hijskracht is dus 600N/6 = 100 N.
B
a
C
c
A
b
Is het onderste blok bijvoorbeeld 300 N dan is de hijskracht 900N/6 = 150 N.
Bron: Wikimedia.commons.
Voor de duidelijkheid zijn niet alle katrollen even groot getekend.

## Slide 18: Hefbomen in de praktijk.
Elke helft van de snoeischaar is een hefboom.
O
O
O
O
O
menu

## Slide 19: Samenvatting 1/3: De hefboom.
2. De hefboomwet:
• F1r1 = F2r2
• r is de arm van kracht F.
• De werklijn 𝑙 is de lijn waarop de kracht ligt (de drager).
• r is de loodrechte afstand van draaipunt O tot werklijn 𝑙.
1. Fres = 0 →
• De horizontale krachten heffen elkaar op.
• De vertikale krachten heffen elkaar op.
Ofwel Fx = 0 en Fy = 0
menu
Bij evenwicht van een hefboom geldt :
3. Het zwaartepunt vindt je m.b.v. symmetrieassen.
F1
F2
r2
r1
𝑙1
𝑙2
•
O
F3
In de figuur is r1 = 0,50 m, r2 = 0,70 m en F2 = 50 N.
• F1r1 = F2r2 → F1.0,50 = 50.0,70 → F1 = 70 N
• F1 + F2 = F3 → 70 + 50 = F3 → F3 = 120 = 1,2.102 N
Als je zo een balk van 50 N draagt moet je schouder met 120 N omhoog duwen!

## Slide 20: Samenvatting 2/3: Katrollen.
F1 = 600 N
F2
F3
menu
F1
F2
F3 = 600 N
r1
r2
r1
r2
• F1 + F2 = F3 →
600 + 600 = F3 →
F3 = 1200 = 1,2.103 N
Losse katrol.
• F1r1 = F2r2 → F1.R = F2.R →
F1 = F2
• F1 + F2 = F3 = 600
F1 = F2 = 300 N
= 600 N
= 1,2.103 N
Vaste katrol (met straal R).
• F1r1 = F2r2 → 600.R = F2.R →
F2 = 600 N
300 N
300 N
Met een vaste katrol verander je de trekrichting (F2).
Met een losse katrol halveer je de trekkracht (F2).
F1 = 600 N
F2
Tillen zonder katrol:
F2 is ook 600 N.

## Slide 21: F.r noemen we het krachtmoment:
M1 = + F1r1 en
• We kiezen draairichting linksom + en draairichting rechtsom -.
Bij evenwicht geldt:
Samenvatting 3/3: Krachtmoment (moment van een kracht)
r is de arm in m
M is het (kracht)moment in Nm
M = F.r
• Bij evenwicht is Fres = 0 →
menu
F1r1 = F2r2
• M3 = 0 want r3 = 0 (F3 grijpt aan in het draaipunt).
F is de kracht in N
of Mlinksom = Mrechtsom
F3
O is het draaipunt.
→ M1 + M2 = 0 of M = 0
F1 = F2 + F3
O
•
F1
F2
r1 =
r2
+
-
M2 = - F2r2
Deze stof is vervallen voor vwo en voor havo

## Slide 22: Einde
menu