## Slide 1: Krachten optellen en ontbinden.
Wat is een kracht, hoe teken je een kracht.
Welke krachten zijn er?
Welke krachten werken er (voorbeelden).
Krachten optellen die dezelfde werklijn hebben.
Krachten optellen door constructie.
Krachten optellen door berekening.
Samenvatting.
Einde.
agtijmensen.nl 15072021

## Slide 2: De Kracht.
3. Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt
4. Een kracht teken je als een pijl (vector).
Spreek een schaal af, bijv 1 cm = 25 N
2. Als er een kracht werkt verandert de vorm en/of de snelheid van het voorwerp
1. Symbool F (Force), eenheid Newton (N)
menu
3. De snelheid kan van grootte en/of van richting veranderen.
Grootte: F = 3,0.25 =75 N
Richting: 20°
Aangrijpingspunt: A
F
3,0 cm
20°
A

## Slide 3: Soorten krachten
menu
Naam Symbool Oorzaak
1. Zwaartekracht Fz Aarde
2. Spankracht Fs Touw/koord
3. Veerkracht Fv Veer/elastiek
4. Normaalkracht Fn Ondergrond
6. Rolweerstand Frol (bij wielen) Ondergrond
7. Luchtweerstand Fw,l Lucht (water)
5. Wrijvingskracht Fw (bij glijden) Ondergrond
8. Spierkracht Fspier Spieren
9. Stuwkracht Fstuw Motor
Veerkracht van de ondergrond (vloer).
“Normaal” betekent loodrecht (op de ondergrond).

## Slide 4: Welke krachten werken er? 1/2.
Fv
Fz
Een shuttle valt.
Een kist staat op de grond.
Een blokje hangt aan een veer.
menu
Fn
Fz
Fw,l
Fz

## Slide 5: Welke krachten werken er? 2/2.
Een kist wordt voorgetrokken aan een touw.
Je rijdt de heuvel af zonder te trappen.
Fz
Frol
Frol
Fw.l
menu
Fs
Fw
Fz
Fn
Fn
Fn
De normaalkracht Fn staat altijd loodrecht op de ondergrond.

## Slide 6: Krachten optellen die dezelfde werklijn hebben.
F2 = 30 N
F1 = 90 N
Fres =
800 - 600
Fres =
90 - 30 = 60 N
Fres =
60 + 20 – 40 - 40 = 0 N
De vier krachten heffen elkaar op.
menu
Bereken de totale kracht of resulterende kracht Fres.
F2 = 600 N
F1 = 800 N
F3 = 40 N
F1 = 60 N
F2 = 20 N
F4 = 40 N
Fres = 200 N

## Slide 7: Krachten optellen door constructie met een parallellogram.
0
5
10
15
20
1. De schaal is 1,0 cm  2,0 kN
5. Fres =
16,0 . 2,0 kN = 32 kN
menu
2. Teken het parallellogram.
3. Teken de diagonaal en meet deze op.
F2 = 20 kN
F1 = 17 kN
Fres
16,0 cm =

## Slide 8: Samen een kist dragen, hoeveel draagt elk?
Fz = 80 N
0
5
0
5
 F1 = 4,4.10 = 44 N
F1 = 4,4 cm
F1 + F2
Gegeven: 1 cm → 10 N
1. Er is evenwicht →
F1 + F2 is ook 100 N
maar tegengesteld aan Fz.
 F2 = 6,0.10 = 60 N
F2 = 6,0 cm
5. Bepaal de grootte van elk:
menu
2. Teken F1 + F2.
3. Teken het parallellogram.
4. Teken F1 en F2.
F1
F2
Hoe groot is F1 en F2?

## Slide 9: Krachten optellen. Een containerschip slepen.
F1 = 1050 kN
1. Teken het parallellogram.
De krachten schaal is: 1 cm = 100 kN
F2 = 580 kN
Fr
0
5
10
15
20
3. Fr =
2. Teken de diagonaal en meet deze op.
15,0 cm =
15 . 100 kN = 1500 kN = 1,50.103 kN.
menu

## Slide 10: Krachten optellen. Koorddansen in de Andes.
0
5
10
0
5
10
Fz = 500 N. De krachtenschaal is 1 cm = 200N.
F1 + F 2 = 500N omhoog.
Parallellogram tekenen.
F1
F2
FZ
F1 + F2
Twee krachten van 1,70 kN en 1,50 kN om 0,500 kN te “tillen”!
F1 en F2 tekenen.
F1 =
8,5 cm =
8,5.200 N = 1,70 kN
F2 =
7,5 cm =
7,5.200 N = 1,50 kN
menu

## Slide 11: Voorkennis: sinus, cosinus en tangens
0,50 = a/40 →
Een ezelsbruggetje: sos, cas en toa
overstaande rechthoek zijde
sina =
cosa =
tana =
Vb: Geg.: a = 30° en c = 40 cm. Gevr.: Bereken a.
Opl.:
a = 0,5 . 40 = 20 cm
sin30° = a/c = a/40 →
Vanuit hoek a gezien is:
a de overstaande rechthoekszijde
b de aanliggende rechthoekszijde
c de schuine zijde
In een rechthoekige driehoek geldt:
b
a
c
a
A
C
B
Deze stof is vervallen voor havo.
menu

## Slide 12: 1. Kies een x- en een y-as.
2. Teken de x- en y-componenten F1x en F1y .
x-as
y-as
F1y
Krachten optellen door berekening 1/2.
F1 = 80 N
F2 = 40 N
 = 30°
F3 = 30 N
F1x
3. Bereken F1x en F1y.
cos30° = F1x/F1 →
0,866 = F1y/80 →
F1x = 69,3 N
sin30° =
0,5 = F1y/80 →
F1y = 40 N
4. Bereken Fres,x (SFx) en Fres,y (SFy)
Fres,x = 69,3 – 40 = 29,3 N
Fres,y = 40 – 30 = 10 N
5. Bereken Fres .
Fres = 31 N
tanb = Fres,x/Fres,y = 10/29,3 →
b = 18,8 = 19 °
29,3 N
10 N
Fres
b
F1y/F1 →
= 31 N
= 18,8°
= 40 N
= 69,3 N
sin18,8° = 10/Fres →
sinb = Fres,y/Fres →
Deze stof is vervallen voor havo.
menu

## Slide 13: Krachten optellen door berekening 2/2: Trampoline.
Bereken Fz.
Fz = 160 N = 1,6.102 N
sin30° =
F1y + F2y = 160 en SFy = 0 →
F1y = 80.sin30° = 40 N
F1y /80 →
sin60° =
F2y = 140.sin60° = 120 N
F2y /140 →
• Hoe zit het met de x-richting?
F1x = 80.cos30° = 70 N
F2x = 140.cos60° = 70 N
Dus ook SFx = 0
60°
30°
F2 = 140 N
F1 = 80 N
Fz
F2y
F1y
F2x
F1x
= 1,6.102 N
= 40 N
= 70 N
= 70 N
= 120 N
• Ontbind F1 en F2.
• Bereken de y-componenten.
In de evenwichtstand is Fres = 0.
Deze stof is vervallen voor havo.
menu

## Slide 14: Samenvatting 1/2.
2. Een kracht verandert de snelheid van grootte (versnellen/ vertragen) en/of van richting (door de bocht) of het verandert de vorm van een voorwerp (bij buigen of uitrekken/indrukken)
menu
3. Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt. Een kracht geef je weer met een vector (pijl).
4. Krachten kun je optellen door constructie m.b.v. een parallellogram.
Je kunt de grootte van de totale kracht (de diagonaal) bepalen met een liniaal en een krachtenschaal.
6. Je kunt een kracht ook ontbinden in twee
andere krachten m.b.v. een parallellogram.
5. Als er evenwicht is dan is Fres = 0.
V
V
F1+ F1
F1
F1
1. Soorten krachten zijn o.a. Fz, Fv, Fw en Fn.
Fn staat altijd loodrecht op de ondergrond.

## Slide 15: Samenvatting 2/2. Het berekenen van de totale kracht.
sinb = Fres,y/Fres → sin67,52 = 64,28/Fres → Fres = 69,57 = 70 N
Kies x- en y-as en ontbind de kracht in de componenten Fx en Fy.
Hierbij gebruik je
Bereken de totale kracht in de x-richting SFx en de y-richting SFy.
40°
F1 = 100 N
F2 = 50 N
sin40° = F1y/100 → F1y = 64,28 N
sin, tan.
(sos, cas, toa).
cos40° = F1x/100 → F1x = 76,60 N
Fres,x = 76,60 – 50 = 26,60 N
tanb = Fres,y/Fres,x = 64,28/26,60 → b = 67,52 = 68°
Voorbeeld: Bereken grootte en richting van Fres.
Je kunt Fres ook berekenen met Pythagoras: Fres.x2 + Fres,y2 = Fres2
b
Fres,y
Fres,x
Fres
F1x
F1y
• Teken de componenten.
• Bereken de componenten:
• Bereken Fres:
64,28 N
26,60 N
Fres,y = F1,y = 64,28 N
Deze stof is vervallen voor havo.
menu

## Slide 16: Einde
menu