## Slide 1: Signaalverwerking
Verwerkers.
2. Toepassingen:
IR-buitenlamp
Auto te hoog voor de tunnel
Thermostaat
3. IJkgrafiek sensor.
4. Werking sensor.
5. AD-omzetter (vwo).
6. Geluid van analoog naar digitaal, bijv. naar CD. (vwo)
7. Binaire stelsel
8. Einde.
© © www.agtijmensen.nl 15102018

## Slide 2: 1. Verwerkers op het systeembord

## Slide 3: Comparator.
vergelijken.
To compair betekent . . .
3 V
5 V
Uin =
Uref = 2 V
4
2
3
1
5
0
Uuit =
+
_

## Slide 4: Comparator.
1 V
0 V
Uin =
Uref = 2 V
4
2
3
1
5
0
Uuit =
+
_
0 V
Uin < Uref dan is Uuit =
5 V
Uin > Uref dan is Uuit =

## Slide 5: De uitgang is 1 als . . .
beide ingangen 1 zijn.
EN-poort.
5 V
U2 =
Uuit =
&
5 V
U1 =
5 V
1
&
1
1

## Slide 6: EN-poort.
0
&
0
0
0
&
1
0
1
&
0
0
1
&
1
1
4
3
2
1

## Slide 7: OF-poort.
0

0
0
0

1
1
1

0
1
1

1
1
4
3
2
1
De uitgang
is 1 als . . .
één of beide ingangen 1 is.

## Slide 8: Invertor.
1
0
To invert betekent . . .
omkeren.
1
0
1
1

## Slide 9: Geheugencel.
M is . . .
Memory
M
r
s
s is . . .
set (onthouden)
r is . . .
reset (wissen)

## Slide 10: Geheugencel.
0
0
M
r
s
0
1
1

## Slide 11: Geheugencel.
1
0
M
r
s
1
1
Resetten kan niet als set = 1!

## Slide 12: Geheugencel.
1
0
M
r
s
1
1
0
Resetten kan alleen als set = 0!
0

## Slide 13: Teller.
0
0
0
0
5 V
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
T
0
8
r
tp
a/u
4
2
1
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

## Slide 14: A en B zijn ingangen, O is een uitgang
VCC op de +pool aansluiten, GND (ground = aarde) op de -
Vier EN-poorten
EN0
EN2
EN1
EN3
+
-
+
-

## Slide 15: Drie systemen
1. Stuursysteem (bijv. Buitenlamp):
Waarnemen (lichtsensor levert spanning)
Verwerken (invertor)
Actie (lamp aansturen = aanzetten)
2. Meetsysteem (bijv. El. thermometer):
Waarnemen (temperatuursensor)
Spanning omzetten in een getal (temperatuur.)
Corrigeren bij afwijking (terugkoppelen)
Waarnemen (temperatuursensor)
Vergelijken met gewenste waarde (comparator)
3. Regelsysteem (bijv. thermostaat)

## Slide 16: 2. Toepassingen: IR-buitenlamp
Een buitenlamp met een IR-sensor moet
6 s aanblijven, gerekend vanaf het
vertrek van de waargenomen persoon.
sensor → een comparator achter sensor.
Aanblijven → een geheugencel.
6 s = 4 EN 2 → een &poort.
Teller gereset tot vertrek persoon.
6 s → een klok (teller + pulsgen. op 1 Hz

## Slide 17
IRS
1 Hz
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
6
1
1
0
0
De IRsensor registreert een persoon
De IRsensor registreert geen persoon
Na sensor een comparator
T resetten zolang er een persoon is
M resetten bij 6 = 4 & 2
Blijven branden dus een geheugencel
Bij 6 s gaat de lamp dus uit!

## Slide 18: Te hoog voor de tunnel?
Een auto die te hoog is onderbreekt een
lichtbundel waarna een geluidalarm 6 s
aanblijft, gerekend vanaf het vertrek van
de waargenomen auto.
2. Achter sensor moet een comparator.
5. Aanblijven dus een geheugencel.
3. 6 s dus een klok (teller+pulsgenerator)
4. 6 s = 4 EN 2 dus een &poort.
6. Teller gereset tot vertrek auto.
1. Actie bij laag signaal dus invertor.

## Slide 19
1 Hz
L
LS

## Slide 20: Stuursysteem (bijv. ‘dievenlamp’)
3. Actie: Iets aansturen = aan/uit zetten (lamp aan/uit)
1. Waarnemen (lichtsensor)
2. Zonodig sensorsignaal verwerken (comparator, invertor)
2. Sensorspanning omzetten in de grootheid (temperatuur)
m.b.v. ijkgrafiek
Meetsysteem (bijv. thermometer)
1. Waarnemen (temperatuursensor)
Doel: Iets aan/uit zetten (lamp)
Doel: Een grootheid meten (temperatuur)
Regelsysteem (bijv. thermostaat)
1. Waarnemen (temperatuursensor)
Doel: Een grootheid constant houden (temperatuur)
2. Sensorsignaal vergelijken met ingestelde Uref van comparator
(invertor)
3. Actie leidt tot correctie bij afwijking (verwarming aan/uit)
Trefwoord:
Aan/uit zetten
Trefwoord:
meten
Trefwoord:
Vergelijken en corrigeren
( terugkoppeling)

## Slide 21
TS
V
230V
Wasmachinethermostaat
Uref = 2V
1 V
0
1
2,1
1
0
aan
uit
Na sensor een comparator!
Temp.
sensor
Verwar-
ming
Actie bij laag signaal dus invertor!
dicht
open

## Slide 22: 3. IJkgrafiek en gevoeligheid van een sensor
De ijkgrafiek geeft het verband weer
tussen de sensorspanning U (vertikaal)
en de te meten grootheid (horizontaal)
De oorzaak staat langs de x-as
Het gevolg staat langs de y-as
Bijv.: Oorzaak is temperatuurstijging
Gevolg is stijging van sensorspanning.

## Slide 23: IJkgrafiek
Gevoeligheid S =
U in V
T in °C
5
0
50
100
r.c. =
4,0 V/120 °C =
0,033 V/°C
4,0 V
120 °C
S= 0,10V/°C,
meetbereik
= 0→40 °C
Meetbereik is -20→100 °C
Oorzaak horizontaal: temperatuur
Gevolg verticaal: sensorspanning

## Slide 24: 5. De werking van een temperatuursensor
Bereken de sensorspanning U1
Rv =
I = Ub/Rv =
U1 = I.R1 =
4000 + 1000 = 5000 W
5/5000 = 0,0010 A
0,001 . 4000 = 4,0 V
4000 W
1000 W
5,0 V
U1
U2
NTC:
als T stijgt neemt R af
Serie
schakeling!

## Slide 25: De temperatuur stijgt dus R2 . .
Bereken de sensorspanning U1
Rv =
I = Ub/Rv =
U1 = I.R1 =
4000 + 1000 = 5000 W
5/5000 = 0,0010 A
0,001 . 4000 = 4,0 V
500
500
4500
4500
0,0011
0,0011
4,4
U1 was 4,0 V
4000 W
1000 W
5,0 V
U1
U2
daalt.

## Slide 26: 6. AD-omzetter (Analoog naar Digitaal omzetter): vwo
De ingang van een AD-omzetter mag
varieren van
AD
8
4
2
1
Uin
5 V
0 tot
15
0 t/m
1111
0000 tot
0 tot 5 V
De uitgang van een 4 bits AD-omzetter mag varieren van
0 t/m 15 (1111)

## Slide 27: AD-omzetter van het systeembord: vwo
AD-omzetter
Digitaal uit van
0000 t/m 1111
Uin van 0 tot 5 V

## Slide 28: 4 bits AD-omzetter (ADC = Analoog Digitaal Convertor): vwo
0,0 V
1
1
1
1
8
in
4
2
1
0
0
0
0
AD
Uin = 0,0 tot 5,0 V en dec. uit =
0 t/m 15
stapgrootte =
Uin = 1,8 V =
1,8/0,3125 = 5,8 stappen
1,8 V
0
1
0
1
1
1
0
0
5,0 V/16 = 0,3125 V
binair 0000 t/m 1111
4,0 V
1
1
1
1
4,7
4,0 V =
4,0/0,3125 = 12,8 stappen
4,7 V =
4,7/0,3125 = 15 stappen

## Slide 29: 4 bits AD-omzetter (Analoog in, digitaal uit): vwo
Stapgrootte = 5,0 V/16 = 0,3125 V
Uin (V) | (stappen) | stappen | binair
0,0000 tot 0,3125 | 0 tot 1 | 0 | 0000
0,3125 tot 0,6250 | 1 tot 2 | 1 | 0001
0,6250 tot 0,9375 | 2 tot 3 | 2 | 0011
0,9375 tot 1,2500 | 3 tot 4 | 3 | 0011
. . . . | . . . . | . . | . . . .
4,3750 tot 4,6875 | 14 tot 15 | 14 | 1110
4,6875 tot 5,0000 | 15 tot 16 | 15 | 1111

## Slide 30
Uin van 4,6875 tot 5 V:
15 tot 16 → 15 stappen = 1111
Uin van 1,5625 tot 1,8750 V:
5 tot 6 → 5 stappen = 0101
Uin van 0 tot 0,3125 V:
0 tot 1 = 0 stappen → 0000
Uin van 0,3125 tot 0,625 V:
1 tot 2 → 1 stap = 0001

## Slide 31: Temperatuursensor en AD-omzetter: vwo
Een temperatuursensor heeft een
gevoeligheid van 0,050 V/°C.
Hij is op een 8 bits AD-omzetter
aangesloten.
Hoeveel moet de temperatuur stijgen zodat de uitgang van de AD-omzetter stijgt met 1.

## Slide 32: Stap 1.
De uitgang van de AD- omzetter kan oplopen van 0 tot
De stapgrootte van de 8 bits AD omzetter berekenen.
De ingang kan van 0 tot 5 V oplopen.
De stapgrootte is
  5V/256 = 0,020V/bit
28 – 1 = 255
Dat zijn 256 combinaties

## Slide 33: Stap 2.
De stapgrootte is 0,020 V/bit
De ingang van de AD-omzetter moet stijgen met
De temperatuursensor heeft een
gevoeligheid van 0,050 V/°C.
De temperatuur moet stijgen met
  0,020V / 0,050V/°C =
0,020 V
  0,40°C

## Slide 34: Thermometer
De temperatuursensor kan van 0 tot 100 °C meten waarbij de spanning oploopt van 0 tot 5 V.
30 °C
0,020
V/bit
AD
TS
0,050
V/°C
1,5 V
75
75 =
4
1
128
64
32
16
8
2
0
1
0
1
0
0
1
1
30.0,050
1,5/0,020
rc=5V/100°C
5V/256

## Slide 35: Thermometer
De temperatuur stijgt nu met 0,40 °C
0,050
V/°C
30 °C
0,020
V/bit
AD
TS
1,5 V
75
4
1
128
64
32
16
8
2
75 =
0
1
0
1
0
0
1
1
30,4.0,050
1,52/0,020
30,4°C
1,52V
76
76
0
0
1

## Slide 36: Geluid (analoog signaal) naar (digiaal) (1)
N.B.: Sample-hold schakeling
Tussen 0 en 5 V, bijv. uit microfoon
Electronische schakelaar (106 keer per sec open/dicht)
106 keer per sec gaat digitaal getal naar CD/harde schijf, of naar zender
Onthoud-schakeling
onthoudt de gemeten waarde
AD
0,02V/bit
Analoog signaal
H

## Slide 37
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
t in ms
10
5
0
Uin in V
Signaal naar AD-omzetter
4
0
1
2
3
4
5
6
Aantal stappen,
max 255
3
6
3
4
5
3
1
5
2
Geluid (analoog signaal) naar (digiaal) (2)
Stap-grootte AD is 0,020
V/bit
Signaal uit microfoon
Signaal uit AD-omzetter
Aantal stappen
Deze getallen digitaal vastleggen
of verzenden!
Notes: sample/hold time = 1ms

## Slide 38
6
3
6
3
2
U in V
5
t in ms
4
3
1
5
1
2
3
4
4
5
7
8
5
4
8
9
10
11
12
4
3
6
3
4
5
3
1
5
2
digitaal verzenden:
3 is digitaal 0000 0011
2 is digitaal 0000 0010
6 is digitaal 0000 0110

## Slide 39
LS
LS
Lichtsensor ontvangt licht:
Registreert 1
Lichtsensor ontvangt geen licht:
Registreert 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0
Stukje CD met “bobbeltjes”
Laserstraal

## Slide 40
N.B.: Sample/hold time is 1 ms
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
4
3
6
3
4
5
3
1
5
2
t in ms
Uin in V
Verbeteringen door?
Nadelen van deze verbeteringen?
Analoog signaal uit microfoon
Digitaal signaal uit AD
1. Meer bits AD. 2. Frequenter meten (sampelen), bijv. elke 0,1 ms i.p.v. elke ms). 3. Filteren.
1. Grotere getallen op CD (meer geheugenruimte nodig). 2. Grotere ”verwerkingstijd” (conversietijd)

## Slide 41
Een ADomzetter maakt van een Analoog signaal een Digitaal signaal
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
4
3
6
3
4
5
3
1
5
2
t in ms
Uin in V
Analoog signaal uit microfoon
Digitaal signaal uit AD
Een DAomzetter maakt van een Digitaal signaal een Analoog signaal.
Analoog signaal uit DA naar luidspreker

## Slide 42
CD 1000 maal vergroot
7. Binaire stelsel

## Slide 43: 7. Tientallig en tweetallig (binair) stelsel
Het tientallig stelsel maakt gebruik van de getallen . . .
0 t/m 9
En de getallen . . .
986 betekent . . .
(0x1000) + 9x100 + 8x10 + 6x1
100-tallen
10-tallen
1-heden
 | 1000-tallen | 100-tallen | 10-tallen | 1-heden
8257 | 8 | 2 | 5 | 7
126 | (0) | 1 | 2 | 6
. . . , 1000, 100, 10, 1
100-tallen
10-tallen
1-heden
1000-tallen
Steeds x 10

## Slide 44: Tweetallig (binair) stelsel
Het tweetallig stelsel maakt gebruik van de getallen . . .
0 en 1
En de getallen . . .
. . . . , 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
4-tallen
2-tallen
1-heden
Binair | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10-tallig
1
0
1
0
1
0
134
0
0
1x128 + 1x4 + 1x2
0
1
0
1
0
1
73
0
0
1x64 + 1x8 + 1x1
Steeds x 2
1
0
0
0
0
1
1
0
1001 0001
In 145 zit 1x128, 17 over . . .
0
1
0
0
1
0
1
0
1000 0110 =
0100 1001 =
0001 1010
145
26
Er was 17 over, daar zit 16 in, 1 over . . .

## Slide 45: Tweetallig (binair) stelsel: Voorbeelden
Binair | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10-tallig
1000 0101
133
1 0 0 0 0 1 0 1
0000 1101
13
0 0 0 0 1 1 0 1
1001 1110
158
1 0 0 1 1 1 1 0
0001 1010
26
0 0 0 1 1 0 1 0

## Slide 46: Einde
© Het Vlietland College Leiden