Naam: ______________________________

Lenzenformule en vergrotingsformule

Nodig: Spanningsbron (6 V), Voorlampje in fitting, 2 draden, lens in grijze houder, wit scherm, rolmaat

1. Opstelling:

2. Metingen:

1.	 Zet het lampje helemaal links op je tafel met een stukje papier er vlak achter.

2.	 Zorg er voor dat het lampje, de lens en het scherm ongeveer op gelijke hoogte staan (zie stippellijn).

3.	Zet de lens zo dat de voorwerpafstand (van midden lampje tot midden lens) 30 cm is.

4.	Zet het scherm zo dat er een scherp beeld van de glazen bol op het

scherm verschijnt. Wat valt je op aan het beeld? ________________________________.

Pak het lampje voorzichtig vast tussen duim en wijsvinger. Wat valt je op aan het beeld?

_______________________________________________________________________.

5.	Meet op: de beeldafstand b (van midden lens tot scherm), de grootte V van het voorwerp (het glazen bolletje) en de grootte B van het beeld (het glazen bolletje op het scherm).

Zet de waarden in de tabel.

6.	Herhaal de metingen met de volgende 3 waarden van v uit de tabel.

| V in cm | B in cm | V in cm | B in cm |  |  | f in cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |

3. Berekeningen:

1.	Bereken nu (op de achterkant van dit blad) de waarden die in laatste drie kolommen horen.

2.	Bereken het gemiddelde van de laatste kolom. f is gemiddeld = __________________

3.	Bereken de sterkte van de lens:  ___________________________________________

4. Conclusies:

1.	De brandpuntafstand van de lens is (ongeveer) gelijk aan ___________________

2.	De lenssterkte van deze lens = ______________________

3.	De uitkomsten van kolom 6 en 7 zijn (ongeveer) __________________________________

De vergroting kun je dus bereken met de formules _________________________________

# Text boxes

lampje

Stukje

wit

papier

scherm

lens